| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРЕДЛОЖЕНИЮ КОНТРАКТА № 1656_19_A_2 от 09/11/2020 | ALLEGATO nr 2 ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO Nr 1656_19_A_2 del 09/11/2020 |
| --- | --- |

| Подробное описание поставки | Descrizione dettagliata della fornitura |
| --- | --- |

| Поз. 01 Автоматические погрузчики AGV pallet | Pos. 01 Veicoli automatici AGV pallet |
| --- | --- |
| Грузовая единица: паллет | Unità di carico: pallet |
| Размер паллета: 800х1200 мм | Dimensione pallet: 800x1200 mm |
| Погрузчик с вилами максимальной грузоподъёмностью 2500 кг | Veicolo forche con portata massima 2500 kg |
| Максимальный размер стороны захвата вилами: 800 мм | Massimo lato di inforcamento UDC: 800 mm |
| Максимальный размер незахватываемой стороны: 1200 мм | Massimo lato UDC NON inforcato:1200 mm |
| Система подъёма с макс. высотой подъёма 1400мм | Sistema di sollevamento con alzata massima 1400 mm |
| Тип навигационной системы: NDC 8 | Tipo sistema di navigazione: NDC 8 |
| Система зарядки: полуавтоматическая | Sistema di ricarica: semiautomatico |
| Оснащение для аккумуляторов свинцово-кислотного типа | Allestimento per batterie tipo piombo acido |
| Передняя защитная система с лазерным сканером (PLS) PLS (Proximity Laser Scanner – бесконтактный лазерный сканер) – это оптический датчик, контролирующий ряд зон (5 зон) для обнаружения наличия преград во время движения по маршруту. Зоны активируются в зависимости от скорости тележки, чем выше скорость, тем больше используемая зона. | Sistema di sicurezza anteriore con Scanner Laser (PLS) Il PLS (Proximity Laser Scanner) è un sensore ottico che traccia una serie di aree (5 aree) per rilevare la presenza di ostacoli durante il percorso. Le aree sono attive in funzione della velocità del veicolo, maggiore è la velocità più grande è l’area utilizzata. |
| Задняя защитная система с лазерным сканером (PLS) Также с задней стороны тележки, как устройство безопасности, используется Лазерный сканер. Управление замедлением и остановками происходит иным образом, чем управление передним ходом. | Protezioni posteriori con Scanner Laser (PLS) Anche nella parte posteriore del veicolo, viene utilizzato come dispositivo di sicurezza un Laser Scanner. La gestione dei rallentamenti e degli arresti è gestita in modo diverso rispetto alla marcia avanti. |
| Система боковой защиты с Лазерным сканером (PLS) | Sistema di sicurezza laterale con Scanner Laser (PLS) |
| Поз. 02 Система зарядки AGV | Pos. 02 AGV battery pack |
| Система зарядки для количества погрузчиков: 6 | Sistema di ricarica per numero veicoli: 6 |
| Система зарядки: полуавтоматическая Система замены аккумулятора служит для обеспечения максимальной отдачи системы, сводя к минимуму простой каждой тележки. Выполнение операции по замене аккумулятора производится оператором, который оповещается системой с выдачей соответствующего сигнала. | Sistema di ricarica: semiautomatico Il sistema di cambio batteria ha lo scopo di garantire la massima prestazione dell’impianto, ottimizzando al minimo i fermi di ogni veicolo. L'esecuzione dell'operazione di sostituzione delle batterie è demandata all'operatore che sarà avvisato dal sistema con apposita segnalazione. |
| Аккумуляторы свинцово-кислотного типа Тяговые свинцово-кислотные аккумуляторы закрытого исполнения в стальном корпусе. Аккумуляторы поставляются заряженными в идеальном рабочем состоянии. Они укладываются на поддон так, чтобы их без труда можно было подсоединить к сети. На момент поставки аккумуляторов ответственность переходит к Покупателю. Чтобы поддерживать аккумуляторы в идеальном рабочем состоянии, их следует заряжать в соответствии с рабочими процедурами, приведенными на упаковке. Компания System не несет ответственности за нерабочее состояние аккумуляторов при запуске оборудования, если не были соблюдены рабочие процедуры. | Batterie tipo piombo acido Batterie per trazione al Piombo acido con celle racchiuse in cassa in acciaio. Le batterie saranno consegnate, cariche ed in stato di perfetta capacità operativa. Saranno disposte su pallet in modo che siano facilmente collegabili alla rete. All’atto della consegna delle batterie la responsabilità della loro gestione sarà a carico del Compratore. Per mantenere le batterie in perfette condizioni di operatività esse dovranno essere mantenute cariche seguendo le procedure operative che sono contenute nell’imballo delle stesse. System non risponderà della mancata operatività delle batterie all’atto dell’avviamento dell’impianto nel caso in cui non sia stata rispettata la corretta procedura di gestione. |
| Кол-во поставляемых аккумуляторов: 10 | Numero batterie fornite: 10 |
| Поз. 03 Обновление супервизора LGV pallet с/н: V04LG0015 для внедрения 6-х погрузчиков AGV pallet | Pos. 03 Aggiornamento supervisore LGV pallet s/n: V04LG0015 per l’inserimento di nr. 6 veicoli AGV pallet |
| Необходимые материалы: - Разработка механ. конструкций, эл. схем и документации (для совместимости новых погрузчиков с существующими); - Модификация программного обеспечения супервизора LGV pallet (внедрение новых погрузчиков); - Модификация программного обеспечения новых LGV pallet (для совместимости с существующими); - Модификация генплана (для совместимости с существующим). | Materiali necessari: - Progettazione meccanica, elettrica e documentazione (per compatibilità nuovi veicoli con esistente); - Modifiche software supervisore LGV pallet (inserimento nuovi veicoli); - Modifiche software LGV pallet nuovi (per compatibilità con esistente); - Modifiche layout (per compatibilità con esistente). |
| Поз. 04 Объединение супервизоров LGV pallet с/н: V04LG0015 и LGV box с/н: V04LG0011 для управления единого управления всеми погрузчиками | Pos. 04 Unificazione degli supervisori LGV pallet s/n: V04LG0015 e LGV box s/n: V04LG0011 per la gestione unica di tutti i veicoli |
| Необходимые материалы: - Разработка эл. схем и документации; - Модификация программного обеспечения ПЛК; - Модификация программного обеспечения супервизора LGV; - Модификация чертежа трафика и внутренняя симуляция. | Materiali necessari: - Progettazione elettrica e documentazione; - Modifiche software al PLC; - Modifiche software supervisore LGV; - Modifiche layout percorsi e simulazione interna. |
| Поз. 05 Обновление автоматических погрузчиков LGV BOX, с/н: V04LG0012, V05LG0045, V06LG0005, LG1600103: замена лазерных головок мод. LS5 на мод. LS2000 Необходимый материал: - 4 шт. узел лазерной головки мод. LS2000 + кронштейн и комплектующие; - обновление прошивки (NDC); - разработка и обновление техн. документации; - разработка и обновление ПО LGV. | Pos. 05 Aggiornamento veicoli automatici LGV BOX comm. V04LG0012, V05LG0045, V06LG0005, LG1600103: sostituzione teste laser mod. LS5 con mod. LS2000 Materiali necessari: - nr. 4 gruppo teste laser mod. LS2000 + staffe ed accessori; - aggiornamento firmware (NDC); - progettazione e aggiornamento documentazione tecnica; - sviluppo e aggiornamento software LGV. |
| ПОКУПАТЕЛЬ/COMPRATORE | ПРОДАВЕЦ/VENDITORE Luca Bazzani/Лука Баззани |