Приложение № 3 к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет закупки | Выполнение работ по текущему ремонту асфальто-бетонного покрытия Рулежной Дороги -2, Мест Стоянок воздушных судов № 5-9 на территории аэродрома аэропорта города Нальчик ООО "Аэрокомплекс" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код ОКПД2 | 42.11.20 |
|  | Код ОКВЭД2 | 42.11 |
| 3 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, работы / услуги, к результатам работы и т.д. | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Объемы выполняемых работ / оказываемых услуг | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 5 | Место выполнения работы / оказания услуги | 360024, Кабардино-Балкарская респ, городской округ Нальчик, Нальчик г, Кабардинская ул, дом 195 |
| 6 | Условия выполнения работы / оказания услуги | Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании, а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика и/или привлеченных им третьих лиц. Подрядчик выполняет работы в объеме, указанном в Техническом задании. Все используемые при выполнении работ материалы и/или оборудование должны быть новыми. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, подтверждающие качество материалов и/или оборудования используемых при выполнении работ. |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работы / оказания услуги | Начало выполнения работ - Дата подписания Сторонами договора; Окончание выполнения работ - не позднее 15 (*является критерием оценки) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. |
| 8 | Гарантийные обязательства (Срок гарантии) на выполненные работы / оказанные услуги | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты работы / услуги | Оплата работ производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: - предоплата в размере – 30 % от цены Договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату в течение 10 рабочих дней, со дня его получения Заказчиком; - после выполнения всего объема работ и предоставления Подрядчиком документов на оплату, в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Все формы составляются в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». * Рабочие дни определяются в соответствии с Производственным календарем на 2021 и 2022 годы при пятидневной рабочей неделе. |
| 10 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (сведения о расходах, включенных в цену договора (работы / услуги)) | В цену Договора включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе расходы на приобретение, доставку, погрузку / разгрузку материалов и/или оборудования, используемых при выполнении работ, расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые должен понести Подрядчик, в связи с исполнением Договора. |
| 11 | Иные условия | - |
| 12 | Требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых Участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлено. |
| 13 | Требования к Участникам закупки о их соответствии требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки, для подтверждения их соответствия указанным требованиям | Не установлено. |
| 14 | Права и обязанности сторон при выполнении работ / оказании услуг, связанные с особенностями работ / услуг данного вида |  |
| 15 | Перечень приложений к Техническому заданию | Приложение № 1 к Техническому заданию Приложение № 2 к Техническому заданию |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование Работы / Услуги | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, работы / услуги, к результатам работы и т.д. | Единица измерения | Объём |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту асфальто-бетонного покрытия Рулежной Дороги -2, Мест Стоянок воздушных судов № 5-9 на территории аэродрома аэропорта города Нальчик ООО "Аэрокомплекс" | Требования к техническим характеристикам: Укладка смеси асфальто-бетонной плотной крупнозернистой тип Б марки 2 асфальтоукладчиком. Материалы должны соответствовать требованиям Российских стандартов качества, безопасности, энергопотребления. Соответствие материалов, указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику копий сертификатов соответствия на каждую партию используемых материалов, подлежащих обязательной сертификации. Используемые материалы без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать техническому заданию государственным стандартам и техническим условиям. Кадастровые номера объектов: РД -2 - 07:09:0101015:2121 , МС 5-9 - 07:09:0101015:2123 Требования к безопасности: Товары и материалы должны соответствовать ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. ГОСТ 9128-2013 Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия ГОСТ 23735-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок в отношении результата (-ов) выполненных работ составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами актов по форме КС-2 и КС-3. Качество результата (-ов) выполненных работ должно соответствовать требованиям, действующим на территории Российской Федерации и перечисленным в Техническом задании. | усл. ед | 1 |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия Рулежной Дороги -2 , Мест Стоянок воздушных судов № 5-9 на территории аэродрома аэропорта города Нальчик ООО "Аэрокомплекс" |
|  | Основание: |
|  | Сметная стоимость строительных работ | 5980.842 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда | 3.812 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость | 195.38 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в ФСНБ-2020 изм.1-7 с пересчетом в цены 3 кв. 2021 года |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 /выемка грунта/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м3 | 0,0175 | 3669 | 101,4 | 3563,26 | 507,6 | 64,21 | 1,77 | 62,36 | 8,88 |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1 т груза | 17,5 | 15,35 |  | 15,35 |  | 268,63 |  | 268,63 |  |
| 3 | ФЕР01-02-001-05 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м3 | 0,0175 | 602,27 |  | 602,27 | 97,76 | 10,54 |  | 10,54 | 1,71 |
| 4 | ФЕР01-02-001-11 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-05 (добавлять до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м3 | 0,0175 | 473,2 |  | 473,2 | 55,45 | 8,28 |  | 8,28 | 0,97 |
| Раздел 2. Подготовительные работы |
| 5 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 100 м3 | 0,0385 | 6944,24 | 1792,97 | 5151,27 | 557,24 | 267,35 | 69,03 | 198,32 | 21,45 |
| 6 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 /погрузка снятого слоя асфальта/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1 т груза | 7,7 | 3,28 |  | 3,28 |  | 25,26 |  | 25,26 |  |
| 7 | ФССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1 т груза | 7,7 | 31,1 |  | 31,1 |  | 239,47 |  | 239,47 |  |
| Раздел 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 8 | ФЕРр68-12-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 6 | 1790,28 | 21,72 | 1768,56 | 106,4 | 10741,68 | 130,32 | 10611,4 | 638,42 |
| 9 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 /погрузка снятого слоя асфальта/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1 т груза | 594 | 3,28 |  | 3,28 |  | 1948,32 |  | 1948,32 |  |
| 10 | ФССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1 т груза | 594 | 31,1 |  | 31,1 |  | 18473,4 |  | 18473,4 |  |
| 11 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов /дополнительный розлив битума 0,0007т на 1 м2/ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | т | 4,2 | 46,92 |  | 46,92 | 8,58 | 197,06 |  | 197,06 | 36,04 |
| 12 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | т | 4,326 | 1487,6 |  |  |  | 6435,36 |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 100 т | 1,38 | 7022,86 | 254,98 | 6644,27 | 341,63 | 9712,62 | 352,63 | 9189,02 | 472,47 |
| 14 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | т | 139,7 | 478,23 |  |  |  | 66808,73 |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 6 | 6654,83 | 185,39 | 5413,01 | 121,82 | 39928,96 | 1112,33 | 32478,1 | 730,94 |
| 16 | ФЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (Добавлять до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 6 | 628,73 | 11,57 | 617,16 | 12,89 | 3772,37 | 69,41 | 3702,96 | 77,33 |
| 17 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | т | 690 | 491,01 |  |  |  | 338796,9 |  |  |  |
| Устройство покрытий на 35м2 |
| Основание из ПГС толщ. 30 см |
| 18 | ФЕР27-04-003-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, нижний слой толщиной 12 см /ПГС толщ. 20 см./ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 0,035 | 5050,31 | 254,52 | 4770,17 | 297,91 | 176,77 | 8,91 | 166,96 | 10,43 |
| 19 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | м3 | 8,87 | 60 |  |  |  | 532,2 |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-04-003-03 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см /ПГС толщ. 30-20=10см/ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 0,035 | 4275,38 | 393,79 | 3862,07 | 253,82 | 149,63 | 13,78 | 135,17 | 8,88 |
| 21 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | м3 | 4,45 | 60 |  |  |  | 267 |  |  |  |
| Верхний слой основания из ПГЩС толщ. 19см. |
| 22 | ФЕР27-04-003-03 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см /ПГЩС толщ. 19 см с содержанием щебня 30%/ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 0,035 | 4275,38 | 393,79 | 3862,07 | 253,82 | 149,63 | 13,78 | 135,17 | 8,88 |
| 23 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | м3 | 5,91 | 60 |  |  |  | 354,6 |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | м3 | 2,53 | 108,4 |  |  |  | 274,25 |  |  |  |
| Нижний слой покрытия из пористой к/зерн. асфальтобетонной смеси толщ.6см |
| 25 | ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 0,035 | 6654,83 | 185,39 | 5413,01 | 121,82 | 232,93 | 6,49 | 189,46 | 4,26 |
| 26 | ФЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (добавлять до толщины 6см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 0,035 | 1257,46 | 23,14 | 1234,32 | 25,78 | 44,01 | 0,81 | 43,2 | 0,9 |
| 27 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | т | 4,83 | 478,23 |  |  |  | 2309,85 |  |  |  |
| Верхний слой покрытия |
| 28 | ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 0,035 | 6654,83 | 185,39 | 5413,01 | 121,82 | 232,93 | 6,49 | 189,46 | 4,26 |
| 29 | ФЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | 1000 м2 | 0,035 | 314,36 | 5,78 | 308,58 | 6,44 | 11 | 0,2 | 10,8 | 0,23 |
| 30 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46 | т | 4,025 | 491,01 |  |  |  | 1976,32 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 504410,3 | 1785,95 | 78283,3 | 2026,05 |
| Накладные расходы | 4231,09 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2867 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 99,28 |  |  |  |
| Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | 20955,08 |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 478513,1 |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 11940,91 |  |  |  |
| Итого | 511508,4 |  |  |  |
| Всего с учетом "Переход в текущие цены 2 кв. 2021г. (Письмо МС и ЖКХ РФ №20800-ИФ/09 от 21.05.2021г.) СМР=9.46" | 4838869 |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |
| Материалы | 424341,1 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 78283,25 |  |  |  |
| ФОТ | 3812 |  |  |  |
| Накладные расходы | 4231,09 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2867 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 3% | 145166,1 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 4984035 |  |  |  |
| НДС 20% | 996807 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 5980842* |  |  |  |

* цена договора будет установлена с учетом понижающего коэффициента, после проведения закупки, на основании предложения Победителя закупки