Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ запроса котировок

на поставку угля каменного марки ДПК

п. Дунай

### Способ закупки: запрос котировок.

### Форма закупки: открытая, электронная.

- Предмет закупки

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку угля каменного марки ДПК:

| № п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг) | Един. измерения | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.10.1/05.10.10.131 | Уголь каменный марки ДПК ГОСТ Р 32464-2013 | тонна | 400 | ГОСТ Р 32464-2013 Характеристики угля: – Низшая теплота сгорания: не менее 5400 кКал/кг – Высшая теплота сгорания: не более 7980 Ккал/кг – Зольность: не более 30,0 %; – Влага общая: не более 20,0%; – Выход летучих веществ: не более 40%; – Сера: не более 0,41 %; – Хлор: не более 0,60%; – Мышьяк: не более 0,02%; – Крупность: 50-200 (300) мм. |
|  | ИТОГО |  |  | 400 |  |

#### Цена договора (цена лота) Цена договора должна включать в себя стоимость товара, тары (упаковки), все налоги и сборы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  | № Требования Подтверждающие документы 1 Место поставки товара: Россия, Приморский край, ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай, ул. Судоремонтная, д. 23 Техническое предложение по Форме 8, 8а (Блок 4 «Образцы форм документов») в составе технической части заявки. Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки 2 Условия поставки товара: по заявке покупателя, партиями по 100 тонн, авто/транспортом Поставщика. Начало поставки январь 2022 г. 3 Срок поставки товара: в течении 3-х календарных дней с момента поступления заявки от заказчика. 4 Условия оплаты: В случае если Поставщик является субъектом среднего и малого предпринимательства: 100% за партию в течение 15-ти рабочих дней, после поступления партии товара на склад Заказчика, предоставление оригинального счёта, счет-фактуры, товарной накладной или УПД. В случае если Поставщик не является субъектом среднего и малого предпринимательства: 100% за партию в течение 45-ти календарных дней после поступления партии товара на склад Заказчика. предоставление оригинального счёта, счет-фактуры, товарной накладной или УПД. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.): № Требования Подтверждающие документы 1 Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственным стандартом ГОСТ 32349-2013 При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить заверенные печатью и подписью Поставщика копию паспорта качества, либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара. |
| 2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.): № Требования Подтверждающие документы 1 Не требуется отсутствует |
| 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): № Требования Подтверждающие документы 1 Гарантийный срок хранения 6-18 месяцев ГОСТ 32349-2013 Предоставление на ЭТП копии оригиналов паспорта качества, либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара. |

2.5 Требования к квалификации Участников закупки: № Требования Подтверждающие документы 1 Наличие у участника закупки опыта поставок по предмету закупки не менее 3-х лет. Рефененс-лист (Форма 3 Блока 4 «Образцы форм документов») с приложением заверенных копий договоров (с печатями и подписями сторон), и документы подтверждающие опыт поставок по предмету закупки (копии счет-фактур, товарных накладных или УПД) за период 2018г.-2021г. в составе квалификационной части заявки. 2 Наличие у участника закупки складских ресурсов Предоставление на ЭТП заверенные копии договоров об аренде или документы о собственности

- Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):

Привлечение субподрядчиков предусмотрено / не предусмотрено.

- Иные параметры технического задания (если применимо): в случае спорных вопросов по качеству, проводится экспертиза аккредитованной в ПК компанией.

- Приложения к техническому заданию (если применимо): отсутствует

- Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки – не предусмотрено.

- Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -  не предусмотрено.