ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку композитной мебели (поз.239  по 00216М.360049.004)

для танкера-химовоза проекта 00216М

№ 00216М-063-010

- ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУДНУ

1.1 Назначение судна – перевозка наливом сырой нефти и нефтепродуктов плотностью 0,7 – 1,015 т/м3 без ограничения по температуре вспышки паров, патоки плотностью 1,53 т/м3, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60ºС. В одном рейсе перевозится три сорта груза.

1.2 Судно строится в соответствии с Правилами Российского  морского  регистра  судоходства  (PC) 2018 года на класс  КМ   Ice1 1  R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker, Chemical tanker type 2 (ESP). Район эксплуатации:

– морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м с удалением от места убежища не более 100 миль  и расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

– внутренние водные пути Европейской части РФ с проходом по Волго-Донскому и Волго-Балтийскому водным путям с учетом ограничений, в том числе по Волго-Каспийскому каналу.

Государство флага – Российская Федерация.

1.3 Главные размерения и основные характеристики.

| Длина наибольшая | 141,0 м |
| --- | --- |
| Ширина расчетная | 16,7 м |
| Высота борта расчетная | 6,0 м |
| Осадка река/море | 3,6/4,6 м |
| Тип пропульсивного комплекса | ВРК 2х1,2 МВт, |
| Скорость полного хода | 10 уз. |
| Экипаж/количество мест | 12/13 чел |

1.4 Условия эксплуатации:

Эпизодическое круглогодичное в незамерзающих морях, в мелкобитом разреженном льду неарктических морей (самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду толщиной 0,40 м со скоростью  около 5 узлов; плавание в канале за ледоколом в сплошном льду толщиной 0,35 м со скоростью около 3-х узлов); работа в условиях продленной навигации в реках соответственно ледовому классу Ice1 при температуре наружного воздуха минус 20ºС. Расчетная температура наружного воздуха плюс 30ºС при влажности 60-65% летом и минус 23ºС при влажности 65-85% зимой, воды от плюс 27ºС до 0ºС соответственно.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

2.1 Настоящие технические требования распространяются на поставку судовой неметаллической мебели для танкера-химовоза проекта 00216М.

2.2  Мебель для сидения и лежания: диваны, кровати, стулья, кресла, табу- реты, скамьи, должна соответствовать ОСТ 5Р.3159-2004 «Мебель судовая для сиденья и лежания. Общие технические условия».

2.3 Мебель композитная (корпусная):  шкафы, секции, столы, тумбочки, полки, должна соответствовать ОСТ 5Р.3162-2010 «Мебель судовая пластмассовая. Общие технические условия» и ОСТ 5Р.3158-2004 «Мебель судовая из древесных материалов. Общие технические условия».

2.4  Вся судовая мебель должна отвечать требованиям ОСТ5Р.3161-2011  «Мебель судовая и немеханическое оборудование судовых помещений. Нормы и методы испытаний».

2.5  Мебель должна быть изготовлена в соответствии с технической и конструкторской документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

2.6  Типы, основные параметры и размеры изделий должны соответствовать заказной ведомости поставки мебели.

2.7 Мебель должна обеспечивать высокую комфортабельность помещений и соответствовать современным техническим и эстетическим требованиям, предъявляемым к судовому интерьеру.

2.8 Цвет облицовки и обивки мебели должен соответствовать одобренной ведомости применения декоративно-отделочных материалов 00216М.360239.001.

2.9 Для всех видимых поверхностей изделий комплекта мебели должен быть применен материал одного рисунка, цвета и оттенка, цвет отделочных профилей должен быть подобран в зависимости от цвета материала.

Видимые поверхности кромок щитовых элементов изделий должны быть облицованы отделочным материалом или профильными деталями.

2.10 Лицевая фурнитура и защитно-декоративное покрытие металлических деталей фасадных поверхностей изделий, входящих в состав комплекта мебели для одного помещения, должны быть подобраны по виду и цвету.

2.11 Мебель должна быть изготовлена из материалов, устойчивых против гниения, коробления, износа, не подвергающихся воздействию микроорганизмов и грызунов. Масса щитов композитной мебели толщиной 20мм не должна превышать 7 кг/кв.м.

2.12  Применяемые материалы должны позволять производить дезинфекцию и дератизацию изделий штатными средствами без нарушения цвета и поверхности изделий.

2.13  Мягкие элементы стульев, кресел, диванов должны быть облицованы трудновоспламеняемой тканью, отвечающей Кодексу процедур огневых испытаний.

2.14  Конструкция разборных изделий судовой мебели должна обеспечивать возможность многократной их сборки и разборки.

2.15  На дверях, ящиках и других подвижных элементах судовой мебели должны быть установлены замки, щеколды и другие устройства, фиксирующие их в закрытом положении и предотвращающие их самопроизвольные открывание или выдвижение.

2.16 На крышках письменных, каютных, преддиванных и обеденных столов должны быть установлены штормовые буртики. Рабочая поверхность обеденных столов должна выдерживать температуру  до 70˚С, устанавливаемых на нее столовых предметов.

2.17 Конструкция переставляемых изделий (стулья, кресла, банкетки) должны предусматривать возможность крепления их к палубе по-штормовому. Шкафы устанавливаются на комингсы.

2.18  Мебель должна быть ремонтопригодной.  Конструкция изделий должна обеспечивать возможность проведения мелкого (текущего) ремонта силами личного состава.

2.19  Судовая мебель должна поставляться в виде готовых изделий, при этом мебель, которая может повредиться при транспортировке, может быть частично демонтирована.

3.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- - комплект композитной мебели в соответствии с таблицей 3.1;

- - запасные части, спец. инструменты и приспособления;

- - эксплуатационная и сопроводительная документация;

- Оборудование поставляется в  упаковке с приложением описи на русском языке.

Таблица 3.1  – Перечень поставки композитной мебели

| Номер пози-ции | Наименование и краткая техническая характеристика | Условное обозначение | Кол-во на объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкафы, буфет, аптечка |  |  |
| 1 | Шкаф для костюмов и белья (открывание правое) | 400х600х1970 | 3 |
| 2 | Шкаф для костюмов и белья (открывание левое) | 400х600х1970 | 2 |
| 3 | Шкаф для костюмов и белья (открывание правое) | 600х400х1970 | 2 |
| 4 | Шкаф для костюмов и белья (открывание левое) | 600х400х1970 | 2 |
| 5 | Шкаф для платья и белья | 600х600х1970 | 2 |
| 6 | Шкаф для платья и белья | 800х600х1970 | 5 |
| 7 | Шкаф для платья (открывание правое ) | 600х400х1970 | 2 |
| 8 | Шкаф для платья (открывание левое ) | 600х400х1970 | 2 |
| 9 | Шкаф низкий с раздвижными дверьми | 1200х420х625 | 1 |
| 10 | Шкаф низкий | 600х620х625 | 5 |
| 11 | Шкаф канцелярский | 800х370х1970 | 3 |
| 12 | Шкаф для посуды | 800х360х900 | 2 |
| 13 | Шкаф для ключей (на 28 ключей) (открывание правое) | 400х100х400 | 1 |
| 14 | Шкаф для ключей (на 28 ключей) (открывание левое) | 400х100х400 | 2 |
| 15 | Шкаф для документации | 800х400х600 | 2 |
| 16 | Шкаф для спасательных жилетов (на 2 жилета) | 400х300х700 | 1 |
| 17 | Шкаф для сигнальных флагов (24 ячейки) | 400х400х1000 (1130) | 2 |
| 18 | Шкаф навесной с распашными дверьми | 800х300х600 | 1 |
| 19 | Шкаф с выдвижными ящиками | 600х600х620 | 1 |
| 20 | Буфет | 800х420х805 | 3 |
| 21 | Аптечка первой помощи (открывание правое) | 300х200х500 | 2 |

Продолжение таблицы 3.1

| Номер пози-ции | Наименование и краткая техническая характеристика | Условное обозначение | Кол-во на объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Секции, тумбочки |  |  |
| 22 | Секция в левый угол | 800х420х600 | 1 |
| 23 | Секция с ящиками | 600х420х600 | 1 |
| 24 | Секция с открывающимися дверками | 600х420х600 | 1 |
| 25 | Секция для медицинских аппаратов и приборов | 600х400х600 | 1 |
| 26 | Секция для физиотерапевтического имущества (открывание правое) | 400х400х600 | 1 |
| 27 | Секция для перевязочных и шовных материалов (открывание правое) | 400х400х600 | 1 |
| 28 | Секция для лекарственных средств (открывание правое) | 400х400х600 | 1 |
| 29 | Секция с распашной дверью (открывание левое) | 400х400х600 | 1 |
| 30 | Секция с распашными дверьми | 800х400х600 | 1 |
| 31 | Секция угловая (открывание правое) | 800х800х600 | 1 |
| 32 | Секция с выдвижными ящиками | 600х400х600 | 1 |
| 33 | Тумбочка прикроватная (открывание правое) | 400х420х620 | 1 |
|  | Столы |  |  |
| 34 | Стол письменный (тумба справа) | 1000х620х750 | 4 |
| 35 | Стол письменный (тумба слева) | 1000х620х750 | 7 |
| 36 | Стол письменный угловой (в правый угол) | 1600х1600х720х420х750 | 1 |
| 37 | Стол письменный угловой (в левый угол) | 1600х1600х720х420х750 | 1 |
| 38 | Стол письменный угловой (в правый угол) | 1600х1870х720х420х750 | 1 |
| 39 | Стол каютный | 600х520х750 | 2 |

Продолжение таблицы 3.1

| Номер пози-ции | Наименование и краткая техническая характеристика | Условное обозначение | Кол-во на объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | Стол преддиванный | 800х500х650 | 2 |
| 41 | Стол обеденный | 2100х600х750 | 2 |
|  | Диваны, кровати, кушетка |  |  |
| 42 | Диван полумягкий с рундуком (ткань) | 1200х600х770 | 5 |
| 43 | Диван полумягкий с рундуком (ткань) | 1300х600х770 | 1 |
| 44 | Диван полумягкий с рундуком (винилискожа) | 1300х600х770 | 1 |
| 45 | Диван полумягкий с рундуком (ткань) | 1900х700х770 | 5 |
| 46 | Диван полумягкий (ткань) | 2100х600х800 | 1 |
| 47 | Диван мягкий угловой (в левый угол) | 1900х1300х700х770 | 2 |
| 48 | Диван угловой (винилискожа) (в левый угол) | 1900х1300х700х770 | 1 |
| 49 | Кровать одноярусная (ящики справа, в комплекте с матрасом и наматрацником) | 2050х850 | 3 |
| 50 | Кровать одноярусная (ящики слева, в комплекте с матрасом и наматрацником) | 2050х850 | 2 |
| 51 | Кровать одноярусная (три ящика, в комплекте с матрасом и наматрацником) | 2050х850 | 4 |
| 52 | Кровать одноярусная (ящики справа, в комплекте с матрасом и наматрацником) | 2050х1050 | 1 |
| 53 | Кровать одноярусная (ящики слева, в комплекте с матрасом и наматрацником) | 2050х1050 | 2 |
| 54 | Кровать двухъярусная | 2010х842 | 1 |
| 55 | Койка V | 2050х850 | 1 |

Продолжение таблицы 3.1

| Номер пози-ции | Наименование и краткая техническая характеристика | Условное обозначение | Кол-во на объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кресла, стулья, табуреты,скамьи |  |  |
| 56 | Стул полумягкий I (ткань) | 400х450х750 | 26 |
| 57 | Кресло полумягкое II (ткань) | 450х600х800 | 2 |
| 58 | Кресло лоцмана (винилискожа) | 580х837х1645 | 1 |
| 59 | Табурет переставной медицинский | D=370 | 1 |
| 60 | Табурет винтовой | D=370 | 1 |
| 61 | Табурет складной | 450х460х500 | 3 |
| 62 | Скамья откидная I | 400х400х140 | 5 |
| 63 | Скамья | 1000х400 | 1 |
|  | Полки, вешалки |  |  |
| 64 | Полка для книг | 600х350х380 | 1 |
| 65 | Полка для книг | 700х350х380 | 6 |
| 66 | Полка для книг | 800х350х380 | 16 |
| 67 | Полка для белья | 500х300х200 | 7 |
| 68 | Вешалка одежная с полкой для головных уборов (4 крючка) | 500х200х200 | 14 |
| 69 | Вешалка одежная с полкой для головных уборов (6 крючков) | 700х200х200 | 2 |

Продолжение таблицы 3.1

| Номер пози-ции | Наименование и краткая техническая характеристика | Условное обозначение | Кол-во на объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Карнизы, чехлы |  |  |
| 70 | Карниз с фурнитурой для занавесей к иллюминатору | L=1050 | 3 |
| 71 | Карниз с фурнитурой для занавесей к иллюминатору | L=1650 | 19 |
| 72 | Карниз с фурнитурой для занавесей к кровати | L=2050 | 5 |
| 73 | Карниз с фурнитурой для занавесей к кровати ( угол справа) | 2050х850 | 2 |
| 74 | Карниз с фурнитурой для занавесей к кровати ( угол слева) | 2050х850 | 2 |
| 75 | Карниз с фурнитурой для занавесей к кровати | L=2020 | 1 |
| 76 | Чехол на стул полумягкий I | 400х450х750 | 52 |
| 77 | Чехол на кресло полумягкое II | 450х600х800 | 4 |
| 78 | Чехол на диван полумягкий с рундуком | 1200х600х770 | 10 |
| 79 | Чехол на диван полумягкий с рундуком | 1300х600х770 | 2 |
| 80 | Чехол на диван полумягкий с рундуком | 1900х700х770 | 10 |
| 81 | Чехол на диван угловой | 1900х1300х700х770 | 4 |
| 82 | Чехол на диван полумягкий | 2100х600х800 | 2 |

Продолжение таблицы 3.1

| Номер пози-ции | Наименование и краткая техническая характеристика | Условное обозначение | Кол-во на объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разное |  |  |
| 82 | Крышка (буртик спереди и справа) | 250х420 | 1 |
| 83 | Крышка (буртик спереди и справа) | 600х420 | 1 |
| 84 | Крышка (буртик спереди и справа) | 1200х420 | 1 |
| 85 | Крышка на угловую секцию (буртик спереди) | 800х800 | 1 |
| 86 | Крышка (буртик спереди и справа) | 2000х420 | 1 |
| 87 | Рамка IV (для расписаний) | 213х300 | 12 |
| 88 | Рамка IV (для эстампа) | 423х300 | 19 |
| 89 | Ящик для бинокля | 250х132х320 | 2 |
| 90 | Ящик для соли | 140х120х145 | 1 |
| 91 | Доска для записи раскладки продуктов | 400х600 | 1 |
| 92 | Схема расположения посуды на 12 человек экипажа для буфета 800х420х805 |  | 1 |
| 93 | Рамка IV | 597х1054 | 1 |
| 94 | Зеркало IV | 400х600 | 15 |
| 95 | Ограждение (для койки V) |  | 2 |
| 96 | Трапик съемный | 250х1300 | 1 |
| 97 | Шайба верхняя с ушком |  | 26 |

Продолжение таблицы 3.1

| Номер пози-ции | Наименование и краткая техническая характеристика | Условное обозначение | Кол-во на объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 98 | Шайба нижняя | S=6 | 15 |
| 99 | Шайба нижняя | S=12 | 11 |
| 100 | Узел крепления по- штормовому | Н=411 | 26 |
|  | Ящики с ЗИПом для мебели |  |  |
| 101 | Ящик № 1 (c ЗИПом по ОСТ5Р.3162-2010) | 365х280х130 | 1 |
| 102 | Ящик № 2 (c ЗИПом по ОСТ5Р.3162-2010) | 550х550х130 | 1 |
| 103 | Ящик № 3 (c ЗИПом по ОСТ5Р.3162-2010) | 550х290х215 | 1 |
| 104 | Ящик № 4 (c ЗИПом по ОСТ5Р.3162-2010) | 550х290х215 | 1 |
| 105 | Ящик № 5 (c ЗИПом по ОСТ5Р.3162-2010) | 1100х300х300 | 1 |
| 106 | Ящик (c ЗИПом по ОСТ5Р. 3159-2004) | 1000х550х250 | 1 |

Примечание: перечень является предварительным и подлежит уточнению после разработки РКД.

4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Совместно с оборудованием должны поставляться запасные части, приспособления и инструмент (ЗИП) в объеме, определяемом фирмой-поставщиком, но не менее требуемого Правилами РС. Изделия ЗИП должны иметь соответствующую маркировку на русском языке.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1 Сопроводительная документация должна определять состав оборудования (перечень и количество составных частей в объеме поставки), требования к хранению и консервации.

5.2 Эксплуатационная документация, включая техническое описание и инструкцию по эксплуатации, а также методики испытаний  поставляемого оборудования, должны поставляться на русском языке в количестве 4 экземпляров.

на судно                                                                                                             - 3 экз.;

для судоверфи                                                                                                   - 1 экз.

5.3 Оборудование должно поставляться с формулярами/паспортами.

5.4 Состав документации, поставляемой с оборудованием, должен включать:

- протокол приемочных испытаний на заводе – изготовителе;

- сертификат качества поставщика;

- свидетельство о государственной регистрации.

Файлы обязательно должны быть в формате *.pdf.

Наименование файла обязательно должно быть на русском или на английском языке.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

6.1. Через две недели после заключения договора, поставщик предоставляет в электронном виде следующую информацию и техническую документацию:

- чертежи общего вида установки, включая габаритные, установочные и присоединительные размеры; а также диаметры отверстий для крепления мебели;

- схемы узлов подвода пресной воды и отвода сточных вод;

- сведения о применяемых материалах, массе;

- перечень комплектующих изделий, ЗИП, специнструмента и приспособлений на русском языке.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1. Необходимость выполнения шеф-монтажных работ,  привлечения специалистов  фиpмы  для сервисного обслуживания,  определяется заводом-строителем при заключении контракта.

7.2 Условия поставки оборудования определяет завод-строитель при заключении контракта.

7.4   Отличительные планки на оборудовании, информационные дисплеи и т.п. должны иметь надписи на русском языке, если иное не требуется международными конвенциями.

7.5  Эксплуатационная документация должна содержать отдельные файлы на:

- перечень всей представляемой документации;

- упаковочный лист поставки;

- информацию по надежности, включая ресурсы и сроки службы до заводского ремонта, капитального ремонта, срок службы до списания;

- описание изделий;

- инструкция по установке;

- инструкция по эксплуатации;

- инструкция по обслуживанию;

- руководство по монтажу;

- методика или программа испытаний;

- формуляр требуемый по ГОСТ 2.601-2006;

- паспорт требуемый по ГОСТ 2.601-2006;

Файлы обязательно должны быть в формате *.pdf.

Наименование файла обязательно должно быть на русском или на английском языке.

7.6 Поставщик гарантирует поставку своего оборудования свободным от патентных или авторских прав третьих лиц. В случае нарушения поставщиком патентных или авторских прав третьих лиц в результате их несанкционированного использования, поставщик должен самостоятельно урегулировать все вопросы, связанные с несанкционированным использованием, за свой счет.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ

8.1. В составе технического предложения должна быть представлена техническая спецификация на русском языке или технические условия (ТУ) с необходимыми чертежами, схемами, описаниями, подтверждающими выполнение настоящих исходных технических требований, в том числе (если применимо):

- тип и характеристики мебели;

- таблица с указанием комплектации оборудования подлежащего монтажу верфью, а также сведения по его массогабаритным характеристикам;

- чертежи мебели, с указанием массогабаритных характеристик, присоединительных и установочных размеров в формате, зон обслуживания .dwg;

- информацию по надежности, включая ресурсы и сроки службы до заводского ремонта, капитального ремонта, срок службы до списания;

- перечень комплектующих изделий, ЗИП, специального инструмента и приспособлений;

- референт-лист;

- срок поставки;

- объем пуско-наладочных работ;

- гарантийный период.

8.2. До заключения контракта техническая спецификация должна быть парафирована  ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» и заводом-строителем.

8.3. Отдельным пунктом в спецификации должно быть указано, что номенклатура и количество оборудования подлежат уточнению после разработки РКД.

| Главный конструктор проекта АО КБ «Вымпел» | В.В. Волков |
| --- | --- |
| Исполнитель | О.Л. Фруэнтова |
| Начальник 22 отдела | А.В. Евстигнеев |