|  | Приложение 1 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение комплекса работ по корректировке

# проектной документации по объекту:

# «Реконструкция здания (лит. А, А1 и А2), расположенного по адресу
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72».

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Отчетная техническая документация по результатам обследования технического освидетельствования строительных конструкций (шифр 01162-ОТД, 01162-ОТД.1), разработанная ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Акт государственной историко-культурной экспертизы № 500-09/БИКЭ от 30.03.2021. |
| 2 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь» (сокращенное фирменное наименование – ООО ДПИ «Востокпроектверфь»), 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72 |
| 3 | Подрядчик |  |
| 4 | Район, пункт и площадка расположения Объекта | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72 |
| 5 | Источник финансирования | Определяет Заказчик |
| 6 | Сроки выполнения работ | В соответствии с календарным планом. |
| 7 | Этапы и очередность строительства | Корректировка проектно-сметной документации в объеме «Реконструкция/устройство фасадов» объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72 (Литер А, А1, А2); Разработка раздела «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального. строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта». Раздел выполнить на основании откорректированной проектной документации и документации по реконструкции фасада; Прохождение государственной/негосударственной экспертизы проектной документации |
| 8 | Цель выполнения работ | Разработать проектную документацию в объеме достаточном для прохождения государственных/ негосударственных экспертиз. |
| 9 | Виды и состав работ | В рамках подготовки проектной документации выполнить: 9.1. Корректировку проектной документации («Реконструкция/устройство фасадов»), включая раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального. строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта». 9.2 Получение положительного заключения государственной/ негосударственной экспертизы проектной документации |
| 10 | Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми необходимо выполнить работы | Выполнить проектную документация в объеме требований, установленных: Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; - СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87; - СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; - СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; - Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; - СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; - СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений". Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; - Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды; - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ; - Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - иными введенными в действие в Российской Федерации нормативными документами на момент сдачи работ Заказчику; - настоящим техническим заданием. |
| 11 | Особые требования к проектированию | 11.1 Здание расположено в границах объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Ансамбль механического завода Владивостокского военного порта»; 11.2 Проектная документация должна быть разработана в соответствии с приказом № 343 от 15.10.2020 г. «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX – середина ХХ вв., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, город Владивосток, северное побережье бухты Золотой Рог». 11.3 Разработку проектной документации выполнить на основании результатов технического освидетельствования строительных конструкций (шифр 01162-ОТД, 0161-ОТД.1, разработанной ООО ДПИ «Востокпроектверфь»). 11.5 Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального. строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта» выполнить на основании откорректированной проектной документации и документации по реконструкции фасада. |
| 12 | Требования к технологии производства работ | Технология производства работ должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных документов. Разработку проектной документации выполнить с учетом отчетных материалов по обследованию: техническое освидетельствование строительных конструкций (шифр 01162-ОТД, 0161-ОТД.1 разработанной ООО ДПИ «Востокпроектверфь»). |
| 13 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Стены наружные – кирпичные/ бутовая кладка. Кровля – плоская. Фасад Объекта выполнить в соответствии с исторической застройкой на территории достопримечательного места. Применить традиционные строительные материалы – минеральная штукатурка с покраской, либо использовать современные фасадные материалы, соответствующие традиционным по фактуре, текстуре поверхности и цветовым параметрам. Цветовое решение фасадов объекта принять нейтральных оттенков, приближенных к цветам традиционных строительных материалов (штукатурка с окраской в тёплые пастельные цвета). Предельно допустимый размер выступа элементов здания из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы, пандусы) за исторические линии застройки не более 1,5 м. Проектировщик вправе вносить изменения согласно нормативной документации. Все изменения предварительно согласовать с Заказчиком. Состав работ и отделочные материалы определить проектом и согласовать с Заказчиком. |
| 14 | Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен (с изменениями) | 14.1 Стоимость реконструкции определить базисно-индексным методом в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» введенной приказом от 04.08.2020 № 421/пр в рублях по состоянию на 01.01.2000 г. на основании сметных норм и федеральных единичных расценок (ФЕР) и отдельных составляющих к ним, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр с пересчетом в текущие цены (по состоянию на квартал, предшествующий выпуску сметной документации). 14.2 Пересчет из базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2000 г. в текущий уровень цен для региона строительства выполнить на основании официальных данных Минстроя России. 14.3 Сформировать сводный сметный расчет стоимости строительства объекта в целом с учетом сметных документов и сводных сметных расчетов по этапам. 14.4 Источник финансирования определяет Заказчик. |
| 15 | Требования к составу итоговой документации | Проектную документацию разработать, в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы проектной документации согласно постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 16 | Требования к порядку предоставления итоговой документации | Документацию представить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации. Документация передается Заказчику: на бумажном носителе - в 4-х экземплярах; в электронном виде - на компакт-диске (2 экземпляра), в том числе, в редактируемых форматах - doc, xls, pdf*. |
| 17 | Требования к исполнителю работ | Членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и проведения инженерных изысканий (часть 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ). Наличие взноса требуемой величины в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО (часть 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ) |
| 18 | Исходные данные, представляемые Заказчиком | 18.1 Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок, на котором он расположен; 18.2. Утвержденный и зарегистрированный градостроительный план земельного участка, предоставленного для объекта капитального строительства (реконструкции); 18.3 Технический паспорт на здание. 18.4 Отчетная техническая документация по результатам обследования и технического освидетельствования строительных конструкций здания (шифры 01162-ОТД 01162-ОТД.1, разработанной ООО ДПИ «Востокпроектверфь»). |
| 19 | Требования к сопровождению итоговой документации | 19.1 Исполнитель осуществляет сопровождение результатов проектно-сметной документации при проведении государственной / негосударственной экспертизы и оказывает содействие Заказчику в получении положительного заключения государственной /негосударственной экспертизы. 19.2. Исполнитель выполняет корректировку отчетных материалов по результатам замечаний государственной/негосударственной экспертизы. |

Согласовано: