Утверждаю:

Главный инженер АО «КУЗОЦМ»

_____________В.В. Янковой

«____»_______________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка печи светлого отжига ТХМ-ГЗ-15.63.10/1000, монтаж вентиляции.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Решение собственника |
| 2 | Местоположение объекта | Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40 |
| 3 | Наименование объекта | Печь светлого отжига ТХМ-ГЗ-15.63.10/1000 |
| 4 | Назначение объекта | Отжиг и закалка цветных металлов в защитной атмосфере |
| 5 | Цель | Монтаж вытяжной вентиляции печи светлого отжига ТХМ-ГЗ-15.63.10/1000 |
| 6 | Источник финансирования | Инвестиционные проекты |
| 7 | Вид строительства | Новое строительство |
| 8 | Объем работ, этапы | - Монтаж вентиляции от печи по рабочей документации 033.21-ОВ, 033.21-ОВ.АС1, 033.21-ОВ.АС2. Фундаментные работы обеспечивает АО «КУЗОЦМ». |
| 9 | Требования к составу работ | Подрядчик обеспечивает выполнение монтажных работ в соответствии с рабочей документацией 033.21-ОВ, 033.21-ОВ.АС1, 033.21-ОВ.АС2. Авторский надзор осуществляет разработчик рабочей документации ООО ПКФ «Оранта». Все изменения и отклонения от РД согласовываются с Заказчиком и разработчиком РД. |
| 10 | Требования к Подрядной организации | Наличие разрешительных документов по соответствующим видам работ. Наличие квалифицированного, аттестованного, годного по медицинским показаниям персонала, что подтверждается предоставлением копий трудовых договоров, протоколов аттестации, медицинских заключений (по запросу). Наличие необходимой материально-технической базы для выполнения всего комплекса работ. Выполнение положения о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории АО «КУЗОЦМ» До начала работ Подрядная организация разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект организации работ (ПОР), а также календарный график работ. Производство работ ведётся в условиях действующего производства с оформлением наряда-допуска. |
| 11 | Требования к сдаче-приёмке выполненных работ | Сдача-приёмка выполненных работ производится заводской комиссией с участием представителей Заказчика, Подрядчика, Поставщика оборудования, представителя авторского надзора. Документация предъявляемая при сдаче-приёмке работ: - Акты освидетельствования скрытых работ; - Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; - Копии разрешительных документов, свидетельств и протоколов аттестации специалистов; - Сертификаты соответствия на оборудование, материалы, металлопрокат, арматуру и т.д. на все используемое при монтаже оборудование; - Сертификаты (декларации) безопасности на оборудование и материалы на все используемое при монтаже оборудование; - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - Исполнительная документация; - Протоколы испытаний эффективности вентустановки; - Паспорта на оборудование. |
| 12 | Условия оплаты | Постоплата, либо по условиям решения тендерной комиссии |
| 13 | Срок выполнения работ. | Не более 30 календарных дней, по утверждённому графику |
| 14 | Гарантийные обязательства | Не менее 5 лет на выполненные работы с даты ввода в эксплуатацию. |
| 15 | Дополнительные требования | Подрядчик подтверждает стоимость сметными расчётами по электронной почте в форматах Excel и Гранд смета. Расчёт сметной документации производить согласно Методике определения сметной стоимости по приказу Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г., в ТЕР (редакция 2014г.) с учётом индекса изменения сметной стоимости на ремонтно-строительные работы по протоколу Комиссии по ценообразованию в строительстве Свердловской области с учётом понижающего коэф-та 0,92 (принято в АО "КУЗОЦМ"). Накладные расходы учитывать по приказу №812/пр от 21.12.2020г. (в ред.636),сметную прибыль по приказу 774/пр от 11.12.2020г., но не более 50% от ФОТ (принято в АО "КУЗОЦМ"). На материалы и оборудование в текущем уровне цен предоставлять счета или коммерческие предложения поставщиков. Утилизацию строительного мусора, полученного от разборки и демонтажа, учитывать по тарифам АО "Горвнешблагоустройство", транспортировку до полигона на расстояние 10 км. Затраты на командировочные расходы рабочих подрядной организации, затраты на производство работ в зимнее время (зимнее удорожание), временные здания и сооружения в расчётах не учитываются, производятся за счёт Подрядчика. |

Приложения:

- Техническая документация в составе: РД 033.21-ОВ, 033.21-ОВ.АС1, 033.21-ОВ.АС2.

- Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории АО «КУЗОЦМ».

Главный энергетик                                                                                А.М. Окулов

Согласовано по 1С документооборот: вн.№ 0000-

Руководитель СОТ ПиЭБ	Р.М. Щербаков

Начальник цеха № 3	Е.В. Мельцов