УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РадонИТ»

________________ В.С. Буданов

«___»________________2020

Техническое задание

«Поставка расходных материалов для машин плазменной резки металла»

Сергиев Посад

2020

Поставка расходных материалов для машин плазменной резки металла

| I. Наименование и описание объекта закупки. |
| --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) | Код ОКПД поставляемого товара | Единица измерения количества поставляемого товара | Количество поставляемого товара | Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств) |
| IGNIS 6000 и Multicam серия 1000 (208Р). |
| 220474 Корпус резака HSD | 27.90.33.110 | шт. | 1 | Запрет не установлен |
| 228051 Кабель горелки 15 м HSD | 27.90.33.110 | шт. | 1 |  |
| 006135 Соленоидный клапан | 27.90.33.110 | шт. | 1 |  |
| 006109 Соленоидный клапан | 27.90.33.110 | шт. | 3 |  |
| 028872 Охлаждающая жидкость 70/30 | 27.90.33.110 | шт. | 8 |  |
| 027664 Фильтр системы охлаждения | 27.90.33.110 | шт. | 2 |  |
| 228171 Насос системы охлаждения HPR | 27.90.33.110 | шт. | 1 |  |
| 229126 Насос системы охлаждения HSD130 | 27.90.33.110 | шт. | 1 |  |
| МР271703 Провод резака 15 м HPR | 27.90.33.110 | шт. | 1 |  |
| МР279295 быстросъемное разъемное гнездо HPRXD | 27.90.33.110 | шт. | 1 |  |
| МР279294 быстросъемная горелка HPRXD | 27.90.33.110 | шт. | 1 |  |
| МР279513 Электрод 130А | 27.90.33.110 | шт. | 265 |  |
| МР279648 Электрод 200А | 27.90.33.110 | шт. | 125 |  |
| МР279813 Электрод 80А | 27.90.33.110 | шт. | 265 |  |
| МР279660 Трубка охлаждения 30-260А | 27.90.33.110 | шт. | 10 |  |
| МР279253 Защитный колпачок 30-130А | 27.90.33.110 | шт. | 17 |  |
| МР279509 Защитный экран 130А | 27.90.33.110 | шт. | 20 |  |
| МР279363 Защитный колпачок 200- 400А | 27.90.33.110 | шт. | 10 |  |
| МР279243 Кожух сопла 200А | 27.90.33.110 | шт. | 20 |  |
| МР279244 Кожух сопла 80-130А | 27.90.33.110 | шт. | 28 |  |
| МР279422 Крепежный колпачок 45-130А | 27.90.33.110 | шт. | 9 |  |
| МР279512 Завихритель 130/200А | 27.90.33.110 | шт. | 28 |  |
| МР279821 Завихритель 80-130A | 27.90.33.110 | шт. | 45 |  |
| МР279647 Завихритель 200А | 27.90.33.110 | шт. | 45 |  |
| МР279511 Сопло 130А | 27.90.33.110 | шт. | 265 |  |
| МР279646 Сопло 200А | 27.90.33.110 | шт. | 125 |  |
| МР279812 Сопло 80А HPR | 27.90.33.110 | шт. | 265 |  |
| МР279811 Защитный экран 80А | 27.90.33.110 | шт. | 50 |  |
| МР279239 Защитный экран 200А | 27.90.33.110 | шт. | 50 |  |
| МР279817 Защитный экран 130А | 27.90.33.110 | шт. | 80 |  |
| II. Область применения. |
| Замена быстроизнашиваемых расходных деталей для станков воздушно-плазменной резки металла IGNIS 6000 и Multicam серия 1000 (208Р). Используются в изготовлении контейнеров металлических. |
| III . Состав, количество и технические характеристики объекта закупки. |
| Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться) |
| Наименование требования/параметры | Требование | Значение | Размерность |
| 220474 Корпус резака HSD | точно | 45-130 | Выходной ток (А) |
| 228051 Кабель горелки 15 м HSD | точно | 45-130 | Выходной ток (А) |
| 006135 Соленоидный клапан | точно | 110 | Рабочее напряжение(V) |
| 006109 Соленоидный клапан | точно | 120 | Рабочее напряжение(V) |
| 028872 Охлаждающая жидкость 70/30 | точно | 3,85 | Объем(Л) |
| 027664 Фильтр системы охлаждения | точно | 19/90 | Радиус(мм) Длинна(мм) |
| 228171 Насос системы охлаждения HPR | точно | 80 | Макс. Производительность(л/мин) |
| 229126 Насос системы охлаждения HSD130 | точно | 70 | Макс. Производительность(л/мин) |
| МР271703 Провод резака 15 м HPR | точно | 30-400 | Выходной ток (А) |
| МР279295 Быстросъёмное разъемное гнездо HPRXD | точно | 30-400 | Выходной ток (А) |
| МР279294 Быстросъёмная горелка HPRXD | точно | 30-400 | Выходной ток (А) |
| МР279513 Электрод 130А | точно | 130 | Выходной ток (А) |
| МР279648 Электрод 200А | точно | 200 | Выходной ток (А) |
| МР279813 Электрод 80А | точно | 80 | Выходной ток (А) |
| МР279660 Трубка охлаждения 30-260А | точно | 30-260 | Выходной ток (А) |
| МР279253 Защитный колпачок 30-130А | точно | 30-130 | Выходной ток (А) |
| МР279509 Защитный экран 130А | точно | 130 | Выходной ток (А) |
| МР279363 Защитный колпачок 200- 400А | точно | 200-400 | Выходной ток (А) |
| МР279243 Кожух сопла 200А | точно | 200 | Выходной ток (А) |
| МР279244 Кожух сопла 80-130А | точно | 80-130 | Выходной ток (А) |
| МР279422 Крепежный колпачок 45-130А | точно | 45-130 | Выходной ток (А) |
| МР279512 Завихритель 130/200А | точно | 130-200 | Выходной ток (А) |
| МР279821 Завихритель 80-130A | точно | 80-130 | Выходной ток (А) |
| МР279647 Завихритель 200А | точно | 200 | Выходной ток (А) |
| МР279511 Сопло 130А | точно | 130 | Выходной ток (А) |
| МР279646 Сопло 200А | точно | 200 | Выходной ток (А) |
| МР279812 Сопло 80А HPR | точно | 80 | Выходной ток (А) |
| МР279811 Защитный экран 80А | точно | 80 | Выходной ток (А) |
| МР279239 Защитный экран 200А | точно | 200 | Выходной ток (А) |
| МР279817 Защитный экран 130А | точно | 130 | Выходной ток (А) |
| IV. Комплект поставки. |
| В комплект поставки должен входить: - товар; - товарная накладная; - счет-фактура; - счет; - сертификат качества, заверенный печатью поставщика (заводом изготовителя), подтверждающий качество расходных материалов. |
| V. Условия допуска на территорию Заказчика. |
| Поставка товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: ФГУП «РАДОН», Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр. Новый, промплощадка. Приемка товара осуществляется с 9:00 до 11:30 и с 13:10 до 16:00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. Поставщик обязан за сутки до поставки предоставить Покупателю информацию о характере и объеме направляемого груза, сообщить следующие сведения для оформления пропуска въезда на территорию ФГУП «РАДОН» -Фамилия Имя Отчество водителя -Фамилия Имя Отчество ответственного лица, сопровождающего груз -Марка и государственный регистрационный номер машины. Поставщик также должен сообщить номер сотового телефона ответственного лица сопровождающего груз. Пропуск на предприятие – строго по паспорту. Доступ иностранных граждан на предприятие ФГУП «РАДОН» ограничен. Разгрузка товара осуществляется силами Покупателя. |
| VI. Дополнительные условия, которые необходимо отразить в контракте/договоре. |
| Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя. Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю партиями по заявкам в течение 2020 года, в сроки, указанные в Спецификации. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара, партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных п. 6.7. Договора и подписания Покупателем товарной накладной. Поставляемый товар должен быть новый, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) не восстановленным, свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки и по техническим характеристикам соответствовать указанной в ТЗ маркировке. При поставке аналогов обеспечить сервисное обслуживание оборудования в течение 6 (шести) месяцев. Аналоговые расходные материалы должны обеспечить взаимозаменяемость с оригинальными. Перед началом поставки аналоговых расходных материалов провести тестовые, пробные работы на оборудовании Покупателя для подтверждения эксплуатационных характеристик. Срок гарантии качества (гарантийный срок) на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки. |
| VII.Приложения |
| № прилож. | Наименование | Количество | Единица измерения |

Руководитель подразделения заказчика

___________________   ____________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)