Приложение № 3 к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет закупки | Поставка бензина по топливным картам путем выборки из торговых точек поставщика |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код ОКПД2 | 19.20.21.100 |
|  | Код ОКВЭД2 | 46.71.9 |
| 3 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и т.д. | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Количество товара | Указано в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 5 | Место поставки товара (отгрузки товара) | Заправка автотранспорта Покупателя должна осуществляться на автозаправочных станциях с применением автоматизированной системы безналичных расчетов (Наличие торговых точек по всей протяженности федеральных трасс и в наиболее посещаемых регионах, а именно: Новосибирская обл., Алтайский край, Республика Алтай, Томская обл. Кемеровская обл). |
| 6 | Условия поставки товара (отгрузки товара) | Поставка бензина осуществляется путем его отпуска на терминалах при АЗС Поставщика. По мере возникновения потребности Покупателя в товаре, его поставка осуществляется ежедневно и круглосуточно, непосредственно в топливные баки автотранспорта Покупателя через «АЗС» Поставщика, с момента заключения договора до прекращения обязательств сторон по нему. |
| 7 | Сроки (периоды) поставки товара | Круглосуточная заправка в течении 12 месяцев с даты заключения договора по топливным картам в торговых точках Поставщика до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств. |
| 8 | Гарантийные обязательства (Срок гарантии) / Срок годности товара | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по Договору является календарный месяц, в котором поставлялся Товар Покупателю. Покупатель по мере возникновения потребности отправляет заявку с указанием количества топлива по каждой Карте, а Поставщик выставляет на основании заявки счет на оплату. Согласно произведенной оплате счета, Поставщик устанавливает лимит по каждой Карте в литрах или рублях, по согласованию сторон (информация указывается в заявке Покупателя). Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата Товара производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% предоплата на основании выставленных Поставщиком счетов путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 10 банковских дней с момента получения счета. Сумма в выставляемом счете рассчитывается из объема бензина, указанного Покупателем в поданной заявке на отпуск бензина в расчетном месяце. |
| 10 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (сведения о расходах, включенных в цену договора (товара)) | В цену Договора включены все расходы, связанные с поставкой данного вида товара (товаров), в том числе расходы на доставку, погрузку / разгрузку товара (товаров), страхование, расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые должен понести Поставщик, в связи с исполнением Договора. |
| 11 | Иные условия | Наличие торговых точек по всей протяженности федеральных трасс и в наиболее посещаемых регионах, а именно: Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, Томская область, Кемеровская область. |
| 12 | Перечень приложений к Техническому заданию |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование Товара | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и т.д. | Единица измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-92-К5 | Требования к техническим характеристикам: • Октановое число не менее 92,0 • Отсутствие свинца. • Индукционный период не менее 360 мин. • Массовая доля серы не более 10 мг/кг • Объемная доля бензола не более 1,0% • Объемная доля углеводородов %: - Олефиновых не более 18% - Ароматических не более 35% • Массовая доля кислорода не более 2,7 % • Отсутствие содержания метанола • Содержание этанола - не более 5,0 %. Качество товара должно соответствовать: - Требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (вместе с «ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»). - Требованиям ГОСТ Р 51105-97. Государственный стандарт РФ. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия. | л | 3 000 |  |
| 2. | Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-95-К5 | Требования к техническим характеристикам: • Октановое число не менее 95,0 • Отсутствие свинца. • Индукционный период не менее 360 мин. • Массовая доля серы не более 10 мг/кг • Объемная доля бензола не более 1,0% • Объемная доля углеводородов %: - Олефиновых не более 18% - Ароматических не более 35% • Массовая доля кислорода не более 2,7 % • Отсутствие содержания метанола • Содержание этанола - не более 5,0 %. Качество товара должно соответствовать: - Требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (вместе с «ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»). - ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004). Государственный стандарт Российской Федерации. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. | л | 14 000 |  |
| 3. | Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-100-К5 | Требования к техническим характеристикам: • Октановое число не менее 100,0 • Отсутствие свинца. • Индукционный период не менее 360 мин. • Массовая доля серы не более 10 мг/кг • Объемная доля бензола не более 1,0% • Объемная доля углеводородов %: - Олефиновых не более 18% - Ароматических не более 35% • Массовая доля кислорода не более 2,7 % • Отсутствие содержания метанола • Содержание этанола - не более 5,0 %. Качество товара должно соответствовать: - Требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (вместе с «ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»). - ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004). Государственный стандарт Российской Федерации. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. | л | 3 000 |  |