ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку санитарно-технического оборудования                 (поз.237  по 00216М.360049.004)

для танкера-химовоза проекта 00216М

№ 00216М-063-005

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУДНУ

1.1 Назначение судна – перевозка наливом сырой нефти и нефтепродуктов плотностью 0,7 – 1,015 т/м3 без ограничения по температуре вспышки паров, патоки плотностью 1,53 т/м3, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60ºС. В одном рейсе перевозится три сорта груза.

1.2 Судно строится в соответствии с Правилами Российского  морского  регистра  судоходства  (PC) 2018 года на класс  КМ   Ice1 1  R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker, Chemical tanker type 2 (ESP). Район эксплуатации:

– морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м с удалением от места убежища не более 100 миль  и расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

– внутренние водные пути Европейской части РФ с проходом по Волго-Донскому и Волго-Балтийскому водным путям с учетом ограничений, в том числе по Волго-Каспийскому каналу.

Государство флага – Российская Федерация.

1.3 Главные размерения и основные характеристики.

| Длина наибольшая | 141,0 м |
| --- | --- |
| Ширина расчетная | 16,7 м |
| Высота борта расчетная | 6,0 м |
| Осадка река/море | 3,6/4,6 м |
| Тип пропульсивного комплекса | ВРК 2х1,2 МВт, |
| Скорость полного хода | 10 уз. |
| Экипаж/количество мест | 12/13 чел |

1.4 Условия эксплуатации:

Эпизодическое круглогодичное в незамерзающих морях, в мелкобитом разреженном льду неарктических морей (самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду толщиной 0,40 м со скоростью  около 5 узлов; плавание в канале за ледоколом в сплошном льду толщиной 0,35 м со скоростью около 3-х узлов); работа в условиях продленной навигации в реках соответственно ледовому классу Ice1 при температуре наружного воздуха минус 20ºС. Расчетная температура наружного воздуха плюс 30ºС при влажности 60-65% летом и минус 23ºС при влажности 65-85% зимой, воды от плюс 27ºС до 0ºС соответственно.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

2.1 Архитектурно- художественное решение изделий, их размеры, конструкция должны соответствовать современным техническим и эстетическим требованиям, предъявляемым к судовому интерьеру.

Материалы,  применяемые для изготовления и отделки помещений  санитарных блоков, должны быть негорючими, безасбестовыми, гигиеничными, устойчивыми против микроорганизмов и грызунов, тропикоустойчивыми.

Материалы должны быть  иметь одобрение Российского морского регистра судоходства (РС) и иметь гигиенические заключения Госсанэпиднадзора РФ.

2.2 Санитарный блок должен обладать достаточной жесткостью, дающей возможность транспортировки, погрузки и монтажа на судне.

Максимальные размеры по длине,  места подвода коммуникаций,  типы санитарных    блоков   приведены   в   Приложении  1  на эскизах   (см. л.  9, 10,11).

Габаритная высота санитарного блока – не более 2250 мм.

Высота санитарного блока в свету – не менее 2000 мм.

2.3 Конструкции крепления санитарного блока к палубе и другим частям корпуса судна должны быть выполнены из стали.

2.4 Настил пола – плитка кафельная, цвет в соответствии с ведомостью декоративно-отделочных материалов 00216М.360239.001, уложенная с уклоном, обеспечивающим сток воды к шпигату. Напольное покрытие должно быть износоустойчивым, нескользящим, неэлектризующимся,  хорошо поддаваться влажной обработке. По периметру санитарного блока должны быть установлены плинтусные плитки.

2.5 Зашивка стен и подволока – металлопласт с декоративным покрытием. Возможно применение других материалов, отвечающих требованиям п.2.1.

Цвет для стен и подволока - в соответствии с ведомостью декоративно-отделочных материалов 00216М.360239.001.

2.6 Дверь размерами 600х1750, высота порога 100-150 мм.

Дверь должна быть оборудована вентиляционной решеткой «живым» сечением не менее 125 см2, расположенной в нижней части двери, ручками, замком с индикатором «свободно-занято», мастер-ключом, стопором, удерживающим дверь в открытом положении. Замок должен быть укомплектован двумя ключами.

Цвет полотна двери с внутренней и наружной стороны в соответствии с ведомостью декоративно-отделочных материалов 00216М.360239.001.

2.7 Конструкция изделий должна обеспечивать возможность проведения  дезинфекции и дезинсекции.

2.8 Конструкция изделий должна обеспечивать прочность и надежность в процессе монтажа и эксплуатации в соответствии с ее функциональным назначением.

2.9 Изделия должны быть ремонтопригодными, конструкция изделий должна обеспечивать возможность проведения ремонта силами личного состава.

2.10 С каждым модульным санитарным блоком должны быть поставлены ответные соединения для подсоединения выводных труб от санитарно-технического оборудования к судовым трубопроводам.

3.  Комплект поставки

3.1 Санитарный блок должен быть оборудован  светильниками и вытяжной  вентиляционной арматурой Ду 100  с гибким воздуховодом с хомутами.

Cветильник для  установки над зеркалом  с люминесцентной лампой 15 Вт, 220В, IP44 с выключателем, разделительным трансформатором и розеткой для электробритвы.

Светильник подволочный  220В, IP44   с лампой накаливания, обеспечивающий  освещенность на палубе 30 люкс или люминесцентной лампой, обеспечивающий освещенность на палубе 75 люкс.

Все электрооборудование должно иметь сертификаты РС.

Для подключения светильников к судовой сети снаружи санкабины в коридорных нишах должны быть предусмотрены 1 или 2 соединительные коробки (IP44, 16А, 250В), обеспечивающие подключение светильников согласно схеме Приложения  2 (см. л.12).

Светильник подволочный и светильник призеркальный должны получать питание от разных фидеров судовой сети.

Поставляемое электрооборудование должно иметь:

- болты заземления;

- сальники для ввода кабеля;

- фиксаторы на дверцах.

Светильники должны поставляться комплектно с лампами.

3.2 Санитарно-техническое оборудование:

Для прикаютных санитарных блоков (тип 1, 2, 3, 4, 5):

В комплект поставки входят:

- умывальник керамический белого цвета, напольный, с деталями крепления, смесителем с низким изливом, выпуском с сифоном, с размерами LxBxH не более 500х350х250 мм;

- унитаз белого цвета керамический, гравитационный с горизонтальным выпуском,  надежно работающий на морской воде при ее давлении до 6 бар; со смывным механизмом, с арматурой, с сиденьем, крепежом и фиксацией крышки унитаза в верхнем положении;

- смеситель для душа на гибком шланге, с душевыми приборами, в комплекте с кронштейном, позволяющим регулировать и фиксировать по  высоте душевую сетку;

- шпигат  ДУ 32 – 2 шт.;

- гибкие соединения для подвода горячей и холодной воды -  ½" с внутренней резьбой, L=500 мм;

- гибкое соединение для морской воды – ¾" с внутренней резьбой, L=500 мм;

- шаровой кран ½" с наружной резьбой – 2 шт.;

- шаровый кран ¾" с наружной резьбой для морской воды – 1 шт.;

- гибкое соединение для отвода сточных вод  с хомутиками, наружный диаметр выходного отверстия санблока 100 мм;

- гибкое соединение с хомутиками для отвода хозяйственно-бытовых вод, наружный диаметр выходного отверстия санблока 45 мм.

3.3 Комплект предметов оборудования:

Для прикаютных санитарных блоков (тип 1, 2, 3, 4, 5):

- шкаф настенный для туалетных принадлежностей с зеркалом – 1 шт.;

- полка туалетная – 1 шт.;

- мыльница –1 шт.;

- полотенцедержатель – 1 шт.;

- держатель зубной щетки со стеклянным стаканом – 1 шт.;

- крючок двухрожковый –2 шт.;

- поручень штормовой (около унитаза и душа) – 2 шт.;

- держатель туалетной бумаги – 1 шт.;

- туалетный комплект (ерш и бачок для ерша) – 1 шт.;

- полка для мыла и мочалки  - 1 шт.;

- штанга для шторы – 1 шт.;

- штора с кольцами для подвешивания – 1 шт.;

- ведро с крышкой с педалью – 1 шт.

3.4 Количество санитарных блоков на одно судно – 13 шт. из них:

- тип 1 – 4 шт.;

- тип 2 – 4 шт.;

- тип 3 – 2 шт.;

- тип 4 – 2 шт.;

- тип 5 – 1 шт.;

При заключении контракта на поставку цвет кабин (стен, подволока и кафеля) должен быть согласован с Заказчиком.

3.5 Дополнительная поставка оборудования россыпью.

В комплект поставки входят:

| умывальник керамический белого цвета, напольный, с деталями крепления, смесителем с низким изливом, выпуском с сифоном, с гибкими соединениями для подвода горячей и холодной воды - ½", с размерами LxBxH не более 500х350х250 мм – 2 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта - 1шт. |
| --- | --- |
| унитаз белого цвета, керамический, гравитационный, с вертикальным выпуском, надежно работающий на морской воде при ее давлении до 6 бар; со смывным механизмом, с арматурой, внешними и ответными соединениями - ¾", c сиденьем, крепежом и фиксацией крышки унитаза в верхнем положении – 2 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта - 1шт. |
| диспенсер для жидкого мыла- 2 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта - 1шт. |
| диспенсер для бумажных полотенец – 2 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта - 1шт. |
| поручень штормовой (L=200) – 5 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта - 1шт. Душевая на верхней палубе – 1 шт. Душевая на палубе юта – 1шт. |
| держатель туалетной бумаги – 2 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта - 1шт. |
| туалетный комплект (ерш и бачок для ерша) – 2 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта- 1шт. |
| - штанга для шторы L~1200 мм – 2 шт. - штанга для шторы L~800 мм – 1 шт. | Душевая на верхней палубе - 2шт.; Душевая на палубе юта - 1шт. |
| штора виниловая с кольцами для подвешивания: - L~1500 – 2 шт. - L~1000 – 2 шт. | Душевая на верхней палубе - 2шт.; Душевая на палубе юта - 1шт. |
| ведро с крышкой с педалью- 2 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта - 1шт. |
| крючок двухрожковый - 4 шт. | WC на верхней палубе -2шт.; WC на палубе юта - 2шт. |
| зеркало - 2 шт. | WC на верхней палубе - 1шт.; WC на палубе юта - 1шт. |
| полка для мыла и мочалок - 3 шт. | Душевая на верхней палубе - 2шт.; Душевая на палубе юта - 1шт. |

Регулирующая арматура умывальника, унитаза, душа  должна быть из коррозионно-стойкого металла  в соответствии с проводимой средой и надежной в эксплуатации

4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Комплект поставки запасных частей, спец. инструмента и приспособлений определяется фирмой-поставщиком, но не менее, чем требуется РС. Изделия ЗИП должны иметь соответствующую маркировку на русском языке.

Должны поставляться лампы к подволочным и надзеркальным светильникам в количестве 100%  от установленных в светильники.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1 С технической спецификацией  должны быть  предоставлены сертификаты РС на все поставленные материалы в объёме, соответствующим требованиям Правил РС и в том числе гигиенические сертификаты.

5.2 Эксплуатационная документация, включая техническое описание и инструкцию по эксплуатации, а также методики испытаний  поставляемого оборудования, должны поставляться на русском языке в количестве 4 экземпляров.

на судно	- 3 экз.;

для судоверфи	- 1 экз.

5.3 Оборудование должно поставляться с формулярами/паспортами.

5.4 Сопроводительная документация должна определять требования к хранению и консервации санитарных блоков.

5.5 Состав документации, поставляемой с санблоком, должен включать:

- сертификат РС;

- сертификат качества поставщика.

Файлы обязательно должны быть в формате *.pdf.

Наименование файла обязательно должно быть на русском или на английском языке.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

6.1. Через две недели после заключения договора, поставщик предоставляет в электронном виде следующую информацию и техническую документацию:

- спецификацию на санблоки и дополнительного оборудования;

- сборочные чертежи санитарного блока, включая габаритные, установочные и присоединительные размеры для соединения арматуры, узлы крепления, сведения о применённых материалах, массах;

-чертежи (эскизы) дополнительного оборудования с указанием размеров, узлы крепления, сведения о применённых материалах, массах;

- схемы подключения электрооборудования;

-схемы и узлы подвода пресной и морской воды и отвода сточных вод;

-инструкция на монтаж санитарных блоков на судно;

- перечень комплектующих изделий, ЗИП, спец.инструмента и приспособлений на русском языке.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 Необходимость выполнения шеф-монтажных работ, привлечения специалистов фирмы для сервисного обслуживания определяется заводом-строителем при заключении контракта.

7.2 Условия поставки оборудования определяет завод-строитель при заключении контракта.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации санитарных блоков определяет завод-строитель при заключении договора

7.4 Требования к документации для проектирования в электронном виде:

7.4.1 Состав документации на ЗИП должна включать отдельные файлы на:

- список специального инструмента;

- список стандартного инструмента.

Файлы обязательно должны быть в формате *.pdf и *.doc.

7.4.2 Эксплуатационная документация должна содержать отдельные файлы на:

- перечень всей представляемой документации;

- упаковочный лист поставки;

- информацию по надежности, включая ресурсы и сроки службы до заводского ремонта, капитального ремонта;

- описание оборудования;

- инструкция по эксплуатации;

- методика  испытаний.

Файлы обязательно должны быть в формате *.pdf.

Наименование файла обязательно должно быть на русском или на английском языке.

7.5 Поставщик гарантирует поставку своего оборудования свободным от патентных или авторских прав третьих лиц. В случае нарушения поставщиком патентных или авторских прав третьих лиц в результате их несанкционированного использования, поставщик должен самостоятельно урегулировать все вопросы, связанные с несанкционированным использованием, за свой счет.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ.

8.1. В составе технического предложения должна быть представлена техническая спецификация на русском языке или технические условия (ТУ) с необходимыми чертежами, схемами, описаниями, подтверждающими выполнение настоящих исходных технических требований, в том числе (если применимо):

-тип и характеристики оборудования ;

- чертежи оборудования с указанием массогабаритных характеристик, присоединительных и установочных размеров в формате .dwg;

-  электрические схемы подключения осветительного оборудования;

- перечень комплектующих материалов, специального инструмента и приспособлений;

- состав поставки и требования к хранению и консервации;

- референц-лист;

- срок поставки;

- гарантийный период.

8.2 Номенклатура и объём поставки оборудования уточняется по результатам разработки РКД.

8.3. До заключения контракта техническая спецификация должна быть парафирована  ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» и заводом-строителем.

9 Метрологическое обеспечение

9.1 Средства измерения для поставки санитарных блоков не требуется.

| Главный конструктор проекта АО КБ «Вымпел» | В.В. Волков |
| --- | --- |
| Исполнитель | Т.В.Золотарёва |
| Начальник 22 отдела | А.В.Евстигнеев |

Согласовано:

Начальник 31 отдела                                                                               С.В.Кудисов

Начальник 41 отдела                                                                               Д.В.Умяров