# Блок 7 «Техническое задание»

(блок 7 из 8)

## Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ открытого ЗАПРОСА предложений

на поставку сварочного оборудования с комплектующими

№ ____   от «___»_________2019г.                                                               г. Большой Камень

### Способ закупки: запрос предложений

### Форма закупки: открытая, электронная.

    - Предмет закупки

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), являющееся резидентом территории опережающего социально-экономического развития (Свидетельство № 25000000037), проводит процедуру закупки на поставку сварочного оборудования с комплектующими, в соответствии с Техническим заданием, а именно:

| № п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг) | Единицы измерения | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27.90/27.90.3 | Сварочное оборудование с комплектующими в соответствии с Техническим заданием, а также пуско-наладочные работы, сборка Оборудования, испытание Оборудования и обучение специалистов Покупателя | комп. | 81 | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему ТЗ |
|  | ИТОГО |  | комп. | 81 |  |

### 1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 60 278 840,00 руб. (Шестьдесят миллионов двести семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек) без НДС 20%, кроме того НДС 20% 12 055 768,00 (Двенадцать миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек), итого с НДС 20% 72 334 608,00 руб. (Семьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи шестьсот восемь рублей 00 копеек).

Цена договора должна включать в себя:

      - Цена поставляемого Товара, в том числе НДС 20%;

      - Погрузка;

- Расходы по доставке Товара до Места приемки согласно п. 5.3 проекта Договора;

- Документация согласно п. 5.7 проекта Договора;

      - Упаковка согласно п. 5.8 – 5.15 проекта Договора;

      - Иные расходы на сохранность Оборудования при транспортировке согласно требованиям раздела 5 проекта Договора;

      - Выгрузка и разгрузка Товара силами и за счет Поставщика в месте нахождения Грузополучателя;

      - Пуско-наладочные работы, сборка Оборудования (при необходимости) и обучение персонала Покупателя в Месте приемки Товара с привлечением специалистов Поставщика, согласно Техническому заданию и Спецификации № 2 (Приложение №3 проекта Договора);

- Расходные материалы в достаточном объеме, технические жидкости, инструменты и т.д., в обеспечение проведения сборочных и пуско-наладочных работ, согласно Техническому заданию и Спецификации № 2 (Приложение №3 проекта Договора);

В цену Договора включена стоимость Услуг/Работ с учетом НДС 20 %.

    - Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  | № Требования Подтверждающие документы 1 Место поставки товара: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, дом 1 ООО «ССК «Звезда» Подписанный проект Договора Техническое предложение по Форме 8, 8 а, Блок 4: «Образцы форм документов». 2 Условия поставки Товара: Обеспечение Поставщиком доставки Товара непосредственно до местонахождения Грузополучателя. 3 Срок поставки Товара, а также Работы/Услуги должны быть выполнены в срок 2 (два) месяца с момента заключения Договора. 4 Условия оплаты: В случае, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства: Платеж в размере 90 % (девяносто процентов) от общей стоимости поставляемого Товара, согласно Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Спецификации №3 (Приложение №4 проекта Договора), в том числе НДС 20%, производится Покупателем в течение 45 (сорок пять) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта приемки Товара по форме согласно Приложению № 5 проекта Договора, на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). Платеж 10% (десять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Спецификации №3 (Приложение №4 проекта Договора), в том числе НДС 20%, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней по факту завершения всех Услуг/Работ с момента подписания обеими Сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 6 проекта договора), на основании ранее подписанной обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры (при необходимости), согласованного по содержанию с Покупателем, а также при условии приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 7 проекта Договора. При этом Стороны согласовали условие, что если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 7 проекта Договора, оплата Покупателем 10 % (десять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Спецификации №3 (Приложение №4 проекта Договора), в том числе НДС 20%, производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 7.2. проекта Договора, при наличии подписанного сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (по форме Приложения № 6 проекта Договора), подписанной обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) и выставленного счета Поставщика, согласованного по содержанию с Покупателем. Платёж 100 % (сто процентов) от стоимости Услуг/Работ, согласно Спецификации №2 (Приложение № 3 проекта Договора), в том числе НДС 20%, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней по факту завершения всех Услуг/Работ с момента подписания обеими Сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 6 проекта Договора) при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на выполненные Услуги/Работы. В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства: Платеж в размере 90 % (девяносто процентов) от общей стоимости поставляемого Товара, согласно Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Спецификации №3 (Приложение №4 проекта Договора), в том числе НДС 20%, производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта приемки Товара по форме согласно Приложению № 5 проекта Договора, на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). Платеж 10% (десять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Спецификации №3 (Приложение №4), в том числе НДС 20%, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту завершения всех Услуг/Работ с момента подписания обеими Сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 6 проекта Договора), на основании ранее подписанной обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры (при необходимости), согласованного по содержанию с Покупателем, а также при условии приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 7 проекта Договора. При этом Стороны согласовали условие, что если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 7 проекта Договора, оплата Покупателем 10 % (десять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Спецификации №3 (Приложение №4 проекта Договора), в том числе НДС 20%, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 7.2. проекта Договора, при наличии подписанного сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (по форме Приложения № 6 проекта Договора), подписанной обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) и выставленного счета Поставщика, согласованного по содержанию с Покупателем. Платёж 100 % (сто процентов) от стоимости Услуг/Работ, согласно Спецификации №2 (Приложение № 3 проекта Договора), в том числе НДС 20%, производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту завершения всех Услуг/Работ с момента подписания обеими Сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 6 проекта Договора) при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на выполненные Услуги/Работы. |
| --- | --- |
|  | 2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.) № Требования Подтверждающие документы 1 Наличие декларации соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» данный документ предоставляется в оригинале или заверенной копии производителем/первым поставщиком, 1 экз. в печатном виде в комплекте с поставляемым оборудованием и 1 экз. в электронном виде в формате pdf на стадии подачи заявки на участие в открытом запросе предложений. |
|  | 2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (сборка, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.): № Требования Подтверждающие документы | 1 Обучение специалистов Покупателя работе, эксплуатации на Оборудовании (не менее пяти человек), техническому обслуживанию и ремонту Оборудования (не менее пяти человек) на площадке Покупателя составляет не менее 3 (трех) рабочих дней. По окончанию обучения Поставщик обязан выдать сертификат, подтверждающий проведение обучения (по работе на Оборудовании, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования) специалистов Покупателя. подписанный проект Договора 2 Сборка подписанный проект Договора 3 Пуско-наладочные работы подписанный проект Договора |
|  | 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): № Требования Подтверждающие документы 1 Гарантийный срок эксплуатации сварочного оборудования не менее 36 месяцев с момента подписания обеими Сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 6 проекта Договора). Подписанный проект Договора |
|  | 2.5 Иные требования: № Требования Подтверждающие документы 1 Оборудование и сопутствующие работы / услуги должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). Необходимо представить техническую часть заявки с описанием оборудования и сопутствующими работами / услугами по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим п.п. 3.3, 3.6 Документации (Блок 3 «Инструкция для участника закупки»). - В описании оборудования указывается оригинальное наименование продукции / компонентов, марка, страна производитель продукции / компонентов (мейкерс лист). 2 Все поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2019 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов, не являющимся выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Подписанный проект Договора 3 Вся предоставляемая информация, техническое описание, характеристики, комплектация, предлагаемого оборудования от Поставщика (или Участника), должна быть предоставлена в форме сравнительной таблицы, в объеме и порядке, указанном в Приложении №2 к Техническому заданию. Подписанное Приложение №2 к Техническому заданию. 4 Соответствие предлагаемых условий поставки оборудования и выполнения сопутствующих работ / оказания услуг, условиям и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации) и проектом Договора (блок 6 закупочной документации). Участнику закупки, в составе заявки необходимо представить подписанный проект договора, в редакции закупочной документации (блок 6 закупочной документации) без внесения изменений и предоставления протокола разногласий. 5 Принимать участие в торговой процедуре могут Участники, опыт работы которых, по поставкам сварочного оборудования не менее 3-х лет. Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документы, подтверждающие поставку сварочного оборудования за период с 2015 - 2019 годы с суммарной ценой не менее 100% НМЦ закупки). 6 Принимать участие в торговой процедуре могут только производители, либо представители производителя (завода изготовителя), либо дилеры. 1) В случае, если Участник закупки является производителем оборудования (Участником закупки предоставлены документы, подтверждающие наличие производственных мощностей (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений / иные необходимые документы); -Документы, подтверждающие производство оборудования (Сертификаты ТР/ТС/ сертификаты продукции собственного производства/ сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты или гарантийное письмо, на официальном бланке производителя, о предоставлении этих документов на момент поставки оборудования, в случае, если это оборудование ранее не поставлялось на территорию РФ); 2) В случае, если Участник закупки является представителем производителя (завода изготовителя) (Участником предоставлены: - Документы, подтверждающие полномочия представителя по предмету закупки (письма производителя / сертификаты / соглашение / иные документы, наделяющие представителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам, сопутствующим работам/ услугам, связанным с поставкой оборудования по предмету закупки); -Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/ соглашений / наделяющих полномочиями Представителя; -Документы, подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС / сертификаты продукции собственного производства / сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты или гарантийное письмо, на официальном бланке производителя, о предоставлении этих документов на момент поставки оборудования, в случае, если это оборудование ранее не поставлялось на территорию РФ); 3) В случае, если Участник закупки является дилером (Участником предоставлены: - Документы, подтверждающие полномочия дилера и представителя производителя по предмету закупки (письма производителя и/или представителя производителя / дилерские соглашения / сертификаты / иные документы, наделяющие дилера и/или представителя производителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам / сопутствующим работам/ услугам, связанным с поставкой товара по предмету закупки); -Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/соглашений и иных документов, наделяющих полномочиями Представителя / Дилера; -Документы, подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС / сертификаты продукции собственного производства / сертификаты о происхождении товара / продукции / патенты или гарантийное письмо, на официальном бланке производителя, о предоставлении этих документов на момент поставки оборудования, в случае, если это оборудование ранее не поставлялось на территорию РФ). 7 Принимать участие в торговой процедуре могут Участники с наличием сервисной поддержки поставляемого Оборудования на территории РФ. Подтверждением наличия сервисной поддержки у Участника поставляемого Оборудования, является предоставление: -Документов, подтверждающих наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы; -Сертификатов / дипломов / грамот и/или иных документов на сервисную службу и/или сервисных специалистов, прошедших обучение у производителя Продукции. В случае заключения договора на сервисную поддержку поставляемого Оборудования с третьим лицом, Участником предоставлены: -Копия договора с юридическим лицом, представляющим интересы Поставщика Продукции, уполномоченным осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства; -Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы; -Сертификаты / дипломы / грамоты и/или иные документы, подтверждающие полномочия / опыт / возможность юридического лица осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства. 8 Предприятие, проводящее любые виды работ в рамках исполнения Договора, должно иметь допуск СРО ( на пуско-наладочные работы электрических машин и электроприводов; пуско-наладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; пуско-наладочные работы комплексной наладки систем; ввод в эксплуатацию оборудования), в том числе иметь текущее членство в СРО. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, либо гарантийное письмо, на официальном бланке организации, о предоставлении выписки о текущем членстве в СРО, или предоставление договора с подрядной организацией, имеющей текущее членство в СРО, на момент подписания договора. |

*Обоснование марки: На основании п.п.п. а) п.п. 3 п. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

    - Общие требования к участникам закупки:

| № | Требования | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к Поставщикам/Участникам закупки при аккредитации, указанным в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ | Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация Участника закупки об отсутствии изменений в части соответствия установленным минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б либо Перечень документов, предоставляемый участником закупки для подтверждения его соответствия предъявляемым требованиям. Перечень указан в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 1.2. | Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.3. | Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.4. | Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов. Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 8 закупочной документации. Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов. |
| 1.5. | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.6. | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.7. | Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.8. | Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.9. | Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.10. | Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 1.11. | Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках |
| 1.12 | Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.13. | Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |

    - Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):

Привлечение субподрядчиков предусмотрено.

В случае привлечения Поставщиком третьей стороны в рамках исполнения Договора, объем Услуг/Работ, которые могут быть переданы на выполнение третьей стороне, не может превышать 20% (Двадцати процентов) от стоимости Договора.

Субподрядчики (соисполнители) должны полностью соответствовать всем установленным требованиям в отношении Участников закупки.

    - Иные параметры технического задания: не предусмотрено.

    - Приложения к техническому заданию (если применимо):

Приложение № 1 - Исходные Технические Требования на поставку сварочного оборудования с комплектующими в 1 экз., Исходные Технические Требования на поставку сварочного аппарата с комплектующими в 1 экз, Приложение №2.

7. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупочной процедуре – предусмотрено.

7.1. Размер обеспечения заявки: 0,5% от Начальной (максимальной) цены договора (цены лота) – 361 673,04 руб.  (Триста шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят три рубля 04 копейки).

7.2.  Порядок зачисления денежных средств:

7.2.1. На счет Оператора ЭТП осуществляется в соответствии с п. 3.3 Регламента ЭТП МТС «Фабрикант» работы с секцией «Обеспечения участия в торгах».

7.3 Порядок возврата денежных средств:

В соответствие с Разделом 3.4 Регламента работы с секцией «Обеспечение участия в торгах» (открытие и ведение счетов оператором торгового портала Fabrikant.ru для проведения операций по обеспечению участия в торговых процедурах) от 01.07.2013 № 146 – ОД;

7.4   Условия невозврата (удержания) обеспечения заявки:

- уклонение участника от заключения договора;

- отказ участника от заключения договора;

8. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора–

Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств;

-Сумма Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств должна быть не менее 3 % (Три процента) от цены Товара;

- Проект Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по договору, по форме, согласно Приложению № 11 Договора, должен быть согласован с Покупателем. Оригинал согласованной Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств должен быть предоставлен Поставщиком Покупателю в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня согласования.

Покупателем проекта указанной Банковской гарантии.

- Порядок предоставления Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств согласно Приложения № 7 к Договору.

- Контактная информация:

| Контактная информация |
| --- |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Федорова Ольга Валерьевна |
| 2 | Электронная почта | e-mail: FedorovaOV@sskzvezda.ru |
| 3 | Факс | - |
| 4 | Дополнительная контактная информация | Плотников Владимир Александрович Plotnikov_sk@mail.fes-zvezda.ru |

# РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ WWW.FABRIKANT.RU, ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА  №___________

# Пункт 978 Плана закупки товаров, работ, услуг ООО «ССК «Звезда» на 2019 год.

# Зав. Заказ № ________

# Приложение №1

к Техническому заданию

№___ от «___»_______2019 г.

ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящими исходными техническими требованиями предусмотрена поставка, сборка (при необходимости), обучение и пуско-наладочные работы на ручные пневматические сварочные аппараты, (далее Оборудование или Товар) в кол-ве 80 комп. для Цеха насыщения и модульной сборки и поставка сварочного аппарата с комплектующими, (далее – Оборудование или Товар), в количестве 1 комп. для объекта Камеры очистки, окраски и сушки блоков.

для Цеха предварительного насыщения:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FASTMIG M 520 (полуавтомат сварочный) | Компл. | 52 |
| 2 | MasterTig MLS 3003 AC/DC (установка для аргоно-дуговой сварки) | Компл. | 28 |

для объекта Камеры очистки, окраски и сушки блоков:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Kemppi Minarc Evo 180 (Аппарат сварочный) допускается поставка эквивалента | 1 комплект |

Требования к поставляемому товару:

- Технические характеристики:

  - Ручные пневматические сварочные аппараты:

| п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | FASTMIG M 520 |
|  | Напряжение питания | 50/60 Гц, 3 фазы 400 В (-15…+20 %) |
|  | Номинальная мощность при 100% | 20,0 кВА |
|  | Номинальная мощность ПВ 60 % | 27,0 кВА |
|  | Нагрузка при 40 °C ПВ 60 % | 520А |
|  | Нагрузка при 40 °C ПВ 100 % | 430А |
|  | Диапазон сварочного тока и напряжения, MMA | 15 А/20 В – 520 А/43 В |
|  | Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG | 20 А/12 В – 520 А/43 В |
|  | Макс. напряжение при сварке MMA, В | 45 |
|  | Напряжение холостого хода, MMA | Uо = 48–53 В, Uср = 50 В |
|  | Напряжение холостого хода, MIG/MAG | Uо = 50–58 В |
|  | Мощность холостого ход, Вт | 25 |
|  | Коэффициент мощности при макс. токе | 0,80 |
|  | КПД при макс. токе | 88% |
|  | Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C |
|  | Диапазон температуры хранения | -40…+60 °C |
|  | Класс электромагнитной совместимости | А |
|  | Минимальная мощность сети питания при коротком замыкании Sкз | 5,5 МВА |
|  | Класс защиты | IP23S |
|  | Масса, кг | 36 |
|  | Габаритные размеры (мм) Д х Ш х В | 590 x 230 x 430 |
| 2 | MasterTig MLS 3003 ACDC |
| 2.1 | Напряжение питания 50/60 Гц | 3~, 230 В (–10 %)…460 В(+10 %) |
| 2.2 | Номинальная мощность при ПВ 100 % TIG MMA | 9,2 кВА 10 кВА |
| 2.3 | Сетевой кабель H07RN-F | 4G2.5 (5 м) |
| 2.4 | Рекомендованные предохранители(плавкие, с задержкой срабатывания) | 20/16 A |
| 2.5 | Нагрузка при 40 °C ПВ 40 %, TIG ПВ 60 %, TIG ПВ 100 %, TIG ПВ 40 %, MMA ПВ 60 %, MMA ПВ 100 %, MMA | 300 A/22 В 230 A/19,2 В 190 A/17,6 В 250 A (230 В перем. тока, 30 %) /30 В 230 A/29,2 В 190 A/27,6 В |
| 2.6 | Диапазон сварочных токов и напряжений TIG MMA | 3 А/10,0 В – 300 А/22 В 10 А/20,5 В – 250 А/30 В |
| 2.7 | Напряжение холостого хода | 58 В пост. тока |
| 2.8 | Коэффициент мощности при ПВ 100 % | 0,95 |
| 2.9 | КПД при ПВ 100 % | 81 % |
| 2.10 | Штучный электрод, MMA | 1,5…5,0 мм |
| 2.11 | Габаритные размеры | 500 x 180 x 390 мм |
| 2.12 | Масса | кг |

  - Необходимый комплект поставки сварочных аппаратов:

| № | Код | Наименование оборудования, комплектующих | Ед. изм. | Кол-во в 1 компл. | Общее кол-во компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FastMig M 520 (полуавтомат сварочный) | компл. | 1 | 52 |
|  | 6132520 | Источник питания FASTMIG M 520 | шт. | 1 | 52 |
|  | 6152200EL | Механизм подачи проволоки MXF 67 EL профиль Work Pack | шт. | 1 |  |
|  | 6136400 | Панель управления синергетическая FASTMIG MS 300 | шт. | 1 |  |
|  | 6068100 | Водоохладитель FASTCOOL 10 | шт. | 1 |  |
|  | W004030 | Синхронизирующее устройство для механизма подачи проволоки MXF | шт. | 1 |  |
|  | 6255204MMT | Сварочная горелка ММТ 52W, 4,5м | шт. | 1 |  |
|  | 6254214MMT | Сварочная горелка ММТ 42, 4,5м | шт. | 1 |  |
|  | 6184711 | Заземляющий кабель 70мм2, 20м | шт. | 1 |  |
|  | 6260340 | Промежуточный соединительный кабель-жгут PROMIG 2/3 70-30-WH | шт. | 1 |  |
|  | 6184701 | Сварочный кабель 50мм2, 15м | шт. | 1 |  |
|  | 6185291 | Транспортная тележка PM-500 | шт. | 1 |  |
|  | 6185269 | Транспортная тележка P-501 | шт. | 1 |  |
|  | sp007459 | Направляющая трубка выходная 2.0/64 GY METAL | шт. | 15 |  |
|  | sp007470 | Направляющая трубка средняя 2.0/33 GY METAL | шт. | 15 |  |
|  | sp007300 | Направляющая трубка входная 2.4 BK PLASTIC | шт. | 15 |  |
|  | W001061 | Подающий ролик приводной, с насечкой 1,6/1KFM2/4 | шт. | 10 |  |
|  | W001062 | Подающий ролик прижимной с насечкой 1,6/2KFM2/4 | шт. | 10 |  |
|  | W001049 | Подающий ролик приводной V70°1,4/1KFM2/4, коричневый | шт. | 10 |  |
|  | W001050 | Подающий ролик прижимной V70°1,4/2KFM2/4, коричневый | шт. | 10 |  |
|  | W001051 | Подающий ролик приводной V70°1,6/1KFM2/4, желтый | шт. | 10 |  |
|  | W001052 | Подающий ролик прижимной V70°1,6/2KFM2/4, желтый | шт. | 10 |  |
|  | W000960 | Подающий ролик приводной 1,2 (оранжевый) | шт. | 10 |  |
|  | W000961 | Подающий ролик прижимной 1,2 (оранжевый) | шт. | 10 |  |
|  | W001059 | Подающий ролик приводной, с насечкой 1,2/1KFM2/4, оранжевый | шт. | 10 |  |
|  | W001060 | Подающий ролик прижимной, с насечкой 1,2/2KFM2/4, оранжевый | шт. | 10 |  |
|  | W005939 | Направляющий канал 1,2-1,6AL/SS/4,5M Ø2,5DL-CHILI | шт. | 10 |  |
|  | 4188592 | Направляющий канал 1,4-1,6, 4,5м желтый | шт. | 5 |  |
|  | 9580126 | Контактный наконечник М8 1,6 | шт. | 10 |  |
|  | 9580125 | Контактный наконечник M8 1,4 | шт. | 50 |  |
|  | 9580124 | Контактный наконечник М8 1,2 | шт. | 200 |  |
|  | W004508 | Адаптер контактного наконечника M8 PMT 52W | шт. | 20 |  |
|  | 4304600 | Адаптер контактного наконечника М8 РМТ/ММТ 42 | шт. | 20 |  |
|  | 4307070 | Газовое сопло с изолирующей втулкой для горелки РМТ 42 | шт. | 50 |  |
|  | 4300380C | Газовое сопло, коническое L80/Ø14,PMT52W | шт. | 20 |  |
|  | W004505 | Газовый диффузор PMT 42/52W | шт. | 20 |  |
|  | - | Адаптер под проволочные катушки | шт. | 2 |  |
|  | ---- | Регулятор расхода газа У30/АР40-Р2-КР2 | шт. | 1 |  |
|  | 9991014 | Програмное обеспечение WiseFusion | шт. | 1 |  |
|  | 9991000 | Программное обеспечение WISEPENETRATION | шт. | 1 |  |
|  | 6265011 | Програмное обеспечение WISEROOT | шт. | 1 |  |
|  |  | Шланг газовый аргон Ф5 мм, 15 m | шт. | 1 |  |
|  |  | Кабель питания КГ 4x6 mm2, 15 m | шт. | 1 |  |
|  |  | Электрическая вилка, 32 A 5-контактная | шт. | 1 |  |
| 2. | MasterTig MLS 3003 ACDC (установка для аргоно-дуговой сварки) | компл. | 1 | 28 |
| 2.1 | 6163003 | Сварочная установка MasterTig MLS 3003 ACDC | шт. | 1 | 28 |
| 2.2 | 6185222 | Транспортная тележка T 130 | шт. | 1 |  |
| 2.3 | 6162804 | Панель управления ACX | шт. | 1 |  |
| 2.4 | 6184513 | Заземляющий кабель 50 mm2, 15 m | шт. | 1 |  |
| 2.5 | 6184503 | Сварочный кабель MMA, 50 mm2 (15 m) | шт. | 1 |  |
| 2.6 | 627025508 | Сварочная горелка ТТC-250W 8м | шт. | 1 |  |
| 2.7 | 627022016 | Сварочная горелкаTIG TTС 220, 16 m | шт. | 1 |  |
| 2.8 | 6185477 | Пульт дистанционного управления RTC 10 | шт. | 2 |  |
| 2.9 | 7990783 | Газовое сопло/линза # 5, 7,5 mm | шт. | 20 |  |
| 2.10 | 7990784 | Газовое сопло/линза # 6, 9,0 mm | шт. | 20 |  |
| 2.11 | 7990785 | Газовое сопло/линза # 7, 11,0 mm | шт. | 20 |  |
| 2.12 | 79907786 | Газовое сопло/линза # 8, 12,0 mm | шт. | 20 |  |
| 2.13 | 7990787 | Газовое сопло/линза # 10, 17,0 mm | шт. | 10 |  |
| 2.14 | 7990776 | Газовое сопло # 12, 19,0 mm | шт. | 10 |  |
| 2.15 | 7990711 | Корпус для уплотнительной втулки, 1,6 mm | шт. | 3 |  |
| 2.16 | 7990712 | Корпус для уплотнительной втулки, 2,4 mm | шт. | 3 |  |
| 2.17 | 7990713 | Корпус для уплотнительной втулки, 3,2 mm | шт. | 3 |  |
| 2.18 | 9876860 | Изолирующее кольцо | шт. | 5 |  |
| 2.19 | 4270600 | Корпус горелки | шт. | 1 |  |
| 2.20 | 9878040 | Корпус горелки (Flex) | шт. | 1 |  |
| 2.21 | 9876867 | Уплотнительная втулка, 1,6 mm | шт. | 3 |  |
| 2.22 | 9876868 | Уплотнительная втулка, 2,4 mm | шт. | 3 |  |
| 2.23 | 9876869 | Уплотнительная втулка, 3,2 mm | шт. | 3 |  |
| 2.24 | SP7990791 | Уплотнительное кольцо O-ring | шт. | 2 |  |
| 2.25 | 7990731 | Электродный щиток короткий, включая уплотнительное кольцо | шт. | 1 |  |
| 2.26 | 7990735 | Электродный щиток средний, включая уплотнительное кольцо | шт. | 1 |  |
| 2.27 | 7990741 | Электродный щиток длинный, включая уплотнительное кольцо | шт. | 1 |  |
| 2.28 | ---- | Шланг газовый аргон Ф5 мм, 15 m | шт. | 1 |  |
| 2.29 | ---- | Регулятор расхода газа У30/АР40Р | шт. | 1 |  |
| 2.30 |  | Электрическая вилка, 32 A 5-контактная | шт. | 1 |  |
| 2.31 |  | Кабель питания КГ 4x6 mm2, 15 m | шт. | 1 |  |

  - Технические характеристики сварочного аппарата с комплектующими (допускается поставка    эквивалента):

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kemppi Minarc Evo 180 (Аппарат сварочный) |
|  | Напряжение питающей сети, В | 230 В ±15% |
|  | Частота питающей сети, Гц | 1 ~ 50/60 Гц |
|  | Номинальная мощность при макс. токе 35% ПВ TIG | 180 A / 4,0 кВА |
|  | Номинальная мощность при макс. токе 30% ПВ MMA | 170 A / 5,7 кВА |
|  | Сила тока/напряжение на выходе (40 °C) TIG 35% ПВ | 180 A / 17,2 В |
|  | Сила тока/напряжение на выходе (40 °C) TIG 100% ПВ | 130 A / 15,2 В |
|  | Сила тока/напряжение на выходе (40 °C) MMA 30% ПВ | 170 A / 26,8 В |
|  | Сила тока/напряжение на выходе (40 °C) MMA 100% ПВ | 115 A / 24,6 В |
|  | Ток потребления ПВ 30% | 24А |
|  | Ток потребления ПВ 100% | 15А |
|  | Диапазон сварочных токов и напряжений, ММА | 10A/15В – 170A/32В |
|  | Диапазон сварочных токов и напряжений, TIG | 10A/10В – 180A/30В |
|  | Напряжение холостого хода | 90В |
|  | Потребляемая мощность холостого хода, Вт | 30 |
|  | Коэффициент мощности при 100% ПВ | 0,99 |
|  | КПД при 100% ПВ MMA | 84% |
|  | Штучные сварочные электроды ø | 1,5–4,0 мм |
|  | Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C |
|  | Класс защиты | IP23S |
|  | Класс электромагнитной совместимости | A |
|  | Габаритные размеры Д х Ш х В | 361x139x267 мм |
|  | Масса (с соединительным кабелем) | 5,85 кг |

  - Необходимый комплект поставки по сварочному аппарату с комплектующими:

| № | Код | Наименование оборудования, комплектующих | Ед.изм. | Кол-во | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kemppi Minarc Evo 180 (Аппарат сварочный) | Компл. | 1 | 1 |
|  | 61002180 | Kemppi Minarc Evo 180 (Аппарат сварочный) с держателем и заземлением | шт. | 1 | 1 |
|  | 6271432 | Горелка TTM15V для сварки TIG | Шт. | 1 |  |
|  |  | Сварочный кабель КГ1х16 | м | 30 |  |
|  | 9592163 | Ремень для переноски | шт. | 1 |  |
|  | ---- | Регулятор расхода газа У30/АР40Р | шт. | 1 |  |
|  | ---- | Шланг газовый аргон (5 мм, 15 м | шт. | 1 |  |

- Срок поставки:

Срок поставки, а также Работы/Услуги должны быть выполнены в срок 2 (два) месяца с момента заключения Договора.

- Требования к поставщику:

3.1. Поставщик осуществляет разгрузку оборудования в месте поставки своими силами и за свой счет.

3.2. В объем поставки Оборудования по Спецификации №1 (Приложение №2 проекта Договора), должны быть включены все расходные материалы в достаточном объеме, технические жидкости, инструменты, техническая и иная документация, необходимые для проведения сборки, пусконаладочных работ, испытаний и обучения.

Поставщик несет все расходы по сертификации, сборке, пусконаладочным работам, обучению и испытанию, включая расходы на трансферы, проживание и питание сервисного инженера Поставщика в месте проведения вышеперечисленных работ.

3.3. Предприятие, осуществляющее пуско-наладочные работы, должно иметь допуск на следующие виды работ для осуществления: пуско-наладочные работы электрических машин и электроприводов; пуско-наладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; пуско-наладочные работы комплексной наладки систем; ввод в эксплуатацию оборудования, в том числе иметь текущее членство в СРО.

4. Требования к качеству поставляемого оборудования:

4.1. Поставщик обязан поставить новое оборудование и вспомогательное оборудование (не находившееся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению, не выставочное оборудование), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2019 г, отвечающее требованиям настоящего технического задания.

5. Гарантийный срок:

5.1. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования по Спецификации №1 (Приложение №2 проекта Договора) и по Спецификации № 3 (Приложение № 4 проекта Договора) составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания обеими Сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (Приложение № 6 проекта Договора).

5.2. Поставщик выполняет все работы по гарантийному ремонту поставляемого оборудования и обеспечивает сервисное обслуживание поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока в соответствии с п. 5.1 проекта Договора.

5.3. В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает прибытие своих специалистов в течение 48 часов с момента уведомления, русскоязычного сервисного инженера, гражданина РФ.

6. Участие Покупателя во входном контроле качества поставляемого Оборудования и ПО, оперативный контроль качества выполняемых работ:

Покупатель вправе привлечь для контроля качества независимого эксперта.

    - Маркировка и упаковка:

7.1 Оборудование должно быть отгружено в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида товаров. Упаковка должна предохранять Оборудование от любого рода повреждений или коррозии во время перевозки и быть пригодной для возможной перегрузки Оборудования на пути к месту назначения и их длительного хранения, а также предохранять Оборудование от воздействия атмосферных явлений. Упаковка Оборудования должна быть пригодной для погрузочно-разгрузочных работ.

7.2 Оборудование и его составные части должны иметь маркировку с указанием:

-	товарного знака изготовителя;

-	наименования и обозначения;

-	заводского номера;

-	основных параметров с указанием единиц измерения;

-	даты выпуска с указанием месяца и года.

Помимо этого, оборудование должно быть замаркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

7.3 Упаковка должна соответствовать категории КУ-0 по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения», обеспечив сохранность модуля в условиях хранения 7(Ж1);

7.4 Упаковка должна обеспечить сохранность в условиях транспортирования 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69 с (Изменениями №1-4) «Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» Воздействия климатических факторов и в условиях транспортирования применить «Жесткие» (Ж), по ГОСТ 23170-78 в части воздействия механических факторов.

7.5 Окраска, консервация, упаковочные материалы, порядок поставки узлов и деталей должны удовлетворять требованиям:

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения» (с Изменениями N 1-4);

- ГОСТ 9.301-86 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования» (с Изменениями N 1, 2);

- ГОСТ 9.014-78 «Временная противокоррозионная защита и консервации изделий на период их хранения и транспортирования».

7.6 Оборудование должно иметь антикоррозионные и консервационные покрытия, обеспечивающие хранение оборудования на открытой площадке в течение 12 месяцев.

7.7 Оборудование, требующее особых условий хранения (в отапливаемом складе) должно указываться Поставщиком Покупателю.

7.8 Комплектование оборудования перед упаковкой, порядок укладки оборудования в единице упаковки должны производиться в соответствии с технической документацией Поставщика. В каждое погрузочное место должен быть вложен и прикреплен снаружи в доступном месте в водонепроницаемом пакете товаросопроводительный документ, в котором указывается:

- обозначение позиции по спецификации и наименование;

- номер места согласно комплектовочной ведомости;

- количество (штук);

- вес брутто и нетто;

- габаритные размеры блок-бокса должны быть обоснованы условиями возможной транспортировки всеми видами автотранспорта.

7.9 Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение или поломку оборудования вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации. При транспортировке выходные отверстия должны быть заглушены.

Приложение №2

к Техническому заданию

№___ от «___»_______2019 г.

Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности поставки сварочного оборудования:

1.Технические характеристики ручных пневматических сварочных аппаратов:

| п/п | Характеристика | Значение | Значение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FASTMIG M 520 |
|  | Напряжение питания | 50/60 Гц, 3 фазы 400 В (-15…+20 %) |  |
|  | Номинальная мощность при 100% | 20,0 кВА |  |
|  | Номинальная мощность ПВ 60 % | 27,0 кВА |  |
|  | Нагрузка при 40 °C ПВ 60 % | 520А |  |
|  | Нагрузка при 40 °C ПВ 100 % | 430А |  |
|  | Диапазон сварочного тока и напряжения, MMA | 15 А/20 В – 520 А/43 В |  |
|  | Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG | 20 А/12 В – 520 А/43 В |  |
|  | Макс. напряжение при сварке MMA, В | 45 |  |
|  | Напряжение холостого хода, MMA | Uо = 48–53 В, Uср = 50 В |  |
|  | Напряжение холостого хода, MIG/MAG | Uо = 50–58 В |  |
|  | Мощность холостого ход, Вт | 25 |  |
|  | Коэффициент мощности при макс. токе | 0,80 |  |
|  | КПД при макс. токе | 88% |  |
|  | Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C |  |
|  | Диапазон температуры хранения | -40…+60 °C |  |
|  | Класс электромагнитной совместимости | А |  |
|  | Минимальная мощность сети питания при коротком замыкании Sкз | 5,5 МВА |  |
|  | Класс защиты | IP23S |  |
|  | Масса, кг | 36 |  |
|  | Габаритные размеры (мм) Д х Ш х В | 590 x 230 x 430 |  |
| 2 | MasterTig MLS 3003 ACDC |
| 2.1 | Напряжение питания 50/60 Гц | 3~, 230 В (–10 %)…460 В(+10 %) |  |
| 2.2 | Номинальная мощность при ПВ 100 % TIG MMA | 9,2 кВА 10 кВА |  |
| 2.3 | Сетевой кабель H07RN-F | 4G2.5 (5 м) |  |
| 2.4 | Рекомендованные предохранители(плавкие, с задержкой срабатывания) | 20/16 A |  |
| 2.5 | Нагрузка при 40 °C ПВ 40 %, TIG ПВ 60 %, TIG ПВ 100 %, TIG ПВ 40 %, MMA ПВ 60 %, MMA ПВ 100 %, MMA | 300 A/22 В 230 A/19,2 В 190 A/17,6 В 250 A (230 В перем. тока, 30 %) /30 В 230 A/29,2 В 190 A/27,6 В |  |
| 2.6 | Диапазон сварочных токов и напряжений TIG MMA | 3 А/10,0 В – 300 А/22 В 10 А/20,5 В – 250 А/30 В |  |
| 2.7 | Напряжение холостого хода | 58 В пост. тока |  |
| 2.8 | Коэффициент мощности при ПВ 100 % | 0,95 |  |
| 2.9 | КПД при ПВ 100 % | 81 % |  |
| 2.10 | Штучный электрод, MMA | 1,5…5,0 мм |  |
| 2.11 | Габаритные размеры | 500 x 180 x 390 мм |  |
| 2.12 | Масса | 25 кг |  |

- Необходимый комплект поставки сварочных аппаратов:

| № | Код | Наименование оборудования, комплектующих | Ед. изм. | Кол-во в 1 компл. | Общее кол-во компл. | Значение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FastMig M 520 (полуавтомат сварочный) | компл. | 1 | 52 |  |
|  | 6132520 | Источник питания FASTMIG M 520 | шт. | 1 | 52 |  |
|  | 6152200EL | Механизм подачи проволоки MXF 67 EL профиль Work Pack | шт. | 1 |  |  |
|  | 6136400 | Панель управления синергетическая FASTMIG MS 300 | шт. | 1 |  |  |
|  | 6068100 | Водоохладитель FASTCOOL 10 | шт. | 1 |  |  |
|  | W004030 | Синхронизирующее устройство для механизма подачи проволоки MXF | шт. | 1 |  |  |
|  | 6255204MMT | Сварочная горелка ММТ 52W, 4,5м | шт. | 1 |  |  |
|  | 6254214MMT | Сварочная горелка ММТ 42, 4,5м | шт. | 1 |  |  |
|  | 6184711 | Заземляющий кабель 70мм2, 20м | шт. | 1 |  |  |
|  | 6260340 | Промежуточный соединительный кабель-жгут PROMIG 2/3 70-30-WH | шт. | 1 |  |  |
|  | 6184701 | Сварочный кабель 50мм2, 15м | шт. | 1 |  |  |
|  | 6185291 | Транспортная тележка PM-500 | шт. | 1 |  |  |
|  | 6185269 | Транспортная тележка P-501 | шт. | 1 |  |  |
|  | sp007459 | Направляющая трубка выходная 2.0/64 GY METAL | шт. | 15 |  |  |
|  | sp007470 | Направляющая трубка средняя 2.0/33 GY METAL | шт. | 15 |  |  |
|  | sp007300 | Направляющая трубка входная 2.4 BK PLASTIC | шт. | 15 |  |  |
|  | W001061 | Подающий ролик приводной, с насечкой 1,6/1KFM2/4 | шт. | 10 |  |  |
|  | W001062 | Подающий ролик прижимной с насечкой 1,6/2KFM2/4 | шт. | 10 |  |  |
|  | W001049 | Подающий ролик приводной V70°1,4/1KFM2/4, коричневый | шт. | 10 |  |  |
|  | W001050 | Подающий ролик прижимной V70°1,4/2KFM2/4, коричневый | шт. | 10 |  |  |
|  | W001051 | Подающий ролик приводной V70°1,6/1KFM2/4, желтый | шт. | 10 |  |  |
|  | W001052 | Подающий ролик прижимной V70°1,6/2KFM2/4, желтый | шт. | 10 |  |  |
|  | W000960 | Подающий ролик приводной 1,2 (оранжевый) | шт. | 10 |  |  |
|  | W000961 | Подающий ролик прижимной 1,2 (оранжевый) | шт. | 10 |  |  |
|  | W001059 | Подающий ролик приводной, с насечкой 1,2/1KFM2/4, оранжевый | шт. | 10 |  |  |
|  | W001060 | Подающий ролик прижимной, с насечкой 1,2/2KFM2/4, оранжевый | шт. | 10 |  |  |
|  | W005939 | Направляющий канал 1,2-1,6AL/SS/4,5M Ø2,5DL-CHILI | шт. | 10 |  |  |
|  | 4188592 | Направляющий канал 1,4-1,6, 4,5м желтый | шт. | 5 |  |  |
|  | 9580126 | Контактный наконечник М8 1,6 | шт. | 10 |  |  |
|  | 9580125 | Контактный наконечник M8 1,4 | шт. | 50 |  |  |
|  | 9580124 | Контактный наконечник М8 1,2 | шт. | 200 |  |  |
|  | W004508 | Адаптер контактного наконечника M8 PMT 52W | шт. | 20 |  |  |
|  | 4304600 | Адаптер контактного наконечника М8 РМТ/ММТ 42 | шт. | 20 |  |  |
|  | 4307070 | Газовое сопло с изолирующей втулкой для горелки РМТ 42 | шт. | 50 |  |  |
|  | 4300380C | Газовое сопло, коническое L80/Ø14,PMT52W | шт. | 20 |  |  |
|  | W004505 | Газовый диффузор PMT 42/52W | шт. | 20 |  |  |
|  | - | Адаптер под проволочные катушки | шт. | 2 |  |  |
|  | ---- | Регулятор расхода газа У30/АР40-Р2-КР2 | шт. | 1 |  |  |
|  | 9991014 | Програмное обеспечение WiseFusion | шт. | 1 |  |  |
|  | 9991000 | Программное обеспечение WISEPENETRATION | шт. | 1 |  |  |
|  | 6265011 | Програмное обеспечение WISEROOT | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Шланг газовый аргон Ф5 мм, 15 m | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Кабель питания КГ 4x6 mm2, 15 m | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Электрическая вилка, 32 A 5-контактная | шт. | 1 |  |  |

| 2. | MasterTig MLS 3003 ACDC (установка для аргоно-дуговой сварки) | компл. | 1 | 28 | Значение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 6163003 | Сварочная установка MasterTig MLS 3003 ACDC | шт. | 1 | 28 |  |
| 2.2 | 6185222 | Транспортная тележка T 130 | шт. | 1 |  |  |
| 2.3 | 6162804 | Панель управления ACX | шт. | 1 |  |  |
| 2.4 | 6184513 | Заземляющий кабель 50 mm2, 15 m | шт. | 1 |  |  |
| 2.5 | 6184503 | Сварочный кабель MMA, 50 mm2 (15 m) | шт. | 1 |  |  |
| 2.6 | 627025508 | Сварочная горелка ТТC-250W 8м | шт. | 1 |  |  |
| 2.7 | 627022016 | Сварочная горелкаTIG TTС 220, 16 m | шт. | 1 |  |  |
| 2.8 | 6185477 | Пульт дистанционного управления RTC 10 | шт. | 2 |  |  |
| 2.9 | 7990783 | Газовое сопло/линза # 5, 7,5 mm | шт. | 20 |  |  |
| 2.10 | 7990784 | Газовое сопло/линза # 6, 9,0 mm | шт. | 20 |  |  |
| 2.11 | 7990785 | Газовое сопло/линза # 7, 11,0 mm | шт. | 20 |  |  |
| 2.12 | 79907786 | Газовое сопло/линза # 8, 12,0 mm | шт. | 20 |  |  |
| 2.13 | 7990787 | Газовое сопло/линза # 10, 17,0 mm | шт. | 10 |  |  |
| 2.14 | 7990776 | Газовое сопло # 12, 19,0 mm | шт. | 10 |  |  |
| 2.15 | 7990711 | Корпус для уплотнительной втулки, 1,6 mm | шт. | 3 |  |  |
| 2.16 | 7990712 | Корпус для уплотнительной втулки, 2,4 mm | шт. | 3 |  |  |
| 2.17 | 7990713 | Корпус для уплотнительной втулки, 3,2 mm | шт. | 3 |  |  |
| 2.18 | 9876860 | Изолирующее кольцо | шт. | 5 |  |  |
| 2.19 | 4270600 | Корпус горелки | шт. | 1 |  |  |
| 2.20 | 9878040 | Корпус горелки (Flex) | шт. | 1 |  |  |
| 2.21 | 9876867 | Уплотнительная втулка, 1,6 mm | шт. | 3 |  |  |
| 2.22 | 9876868 | Уплотнительная втулка, 2,4 mm | шт. | 3 |  |  |
| 2.23 | 9876869 | Уплотнительная втулка, 3,2 mm | шт. | 3 |  |  |
| 2.24 | SP7990791 | Уплотнительное кольцо O-ring | шт. | 2 |  |  |
| 2.25 | 7990731 | Электродный щиток короткий, включая уплотнительное кольцо | шт. | 1 |  |  |
| 2.26 | 7990735 | Электродный щиток средний, включая уплотнительное кольцо | шт. | 1 |  |  |
| 2.27 | 7990741 | Электродный щиток длинный, включая уплотнительное кольцо | шт. | 1 |  |  |
| 2.28 | ---- | Шланг газовый аргон Ф5 мм, 15 m | шт. | 1 |  |  |
| 2.29 | ---- | Регулятор расхода газа У30/АР40Р | шт. | 1 |  |  |
| 2.30 |  | Электрическая вилка, 32 A 5-контактная | шт. | 1 |  |  |
| 2.31 |  | Кабель питания КГ 4x6 mm2, 15 m | шт. | 1 |  |  |

- Технические характеристики сварочного аппарата с комплектующими (допускается поставка эквивалента):

| № п/п | Характеристика | Значение | Значение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kemppi Minarc Evo 180 (Аппарат сварочный) |  |
|  | Напряжение питающей сети, В | 230 В ±15% |  |
|  | Частота питающей сети, Гц | 1 ~ 50/60 Гц |  |
|  | Номинальная мощность при макс. токе 35% ПВ TIG | 180 A / 4,0 кВА |  |
|  | Номинальная мощность при макс. токе 30% ПВ MMA | 170 A / 5,7 кВА |  |
|  | Сила тока/напряжение на выходе (40 °C) TIG 35% ПВ | 180 A / 17,2 В |  |
|  | Сила тока/напряжение на выходе (40 °C) TIG 100% ПВ | 130 A / 15,2 В |  |
|  | Сила тока/напряжение на выходе (40 °C) MMA 30% ПВ | 170 A / 26,8 В |  |
|  | Сила тока/напряжение на выходе (40 °C) MMA 100% ПВ | 115 A / 24,6 В |  |
|  | Ток потребления ПВ 30% | 24А |  |
|  | Ток потребления ПВ 100% | 15А |  |
|  | Диапазон сварочных токов и напряжений, ММА | 10A/15В – 170A/32В |  |
|  | Диапазон сварочных токов и напряжений, TIG | 10A/10В – 180A/30В |  |
|  | Напряжение холостого хода | 90В |  |
|  | Потребляемая мощность холостого хода, Вт | 30 |  |
|  | Коэффициент мощности при 100% ПВ | 0,99 |  |
|  | КПД при 100% ПВ MMA | 84% |  |
|  | Штучные сварочные электроды ø | 1,5–4,0 мм |  |
|  | Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C |  |
|  | Класс защиты | IP23S |  |
|  | Класс электромагнитной совместимости | A |  |
|  | Габаритные размеры Д х Ш х В | 361x139x267 мм |  |
|  | Масса (с соединительным кабелем) | 5,85 кг |  |

- Необходимый комплект поставки по сварочному аппарату с комплектующими:

| № | Код | Наименование оборудования, комплектующих | Ед.изм. | Кол-во | Общее кол-во | Значение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kemppi Minarc Evo 180 (Аппарат сварочный) | Компл. | 1 | 1 |  |
|  | 61002180 | Kemppi Minarc Evo 180 (Аппарат сварочный) с держателем и заземлением | шт | 1 | 1 |  |
|  | 6271432 | Горелка TTM15V для сварки TIG | шт | 1 |  |  |
|  |  | Сварочный кабель КГ1х16 | м | 30 |  |  |
|  | 9592163 | Ремень для переноски | шт | 1 |  |  |
|  | ---- | Регулятор расхода газа У30/АР40Р | шт | 1 |  |  |
|  | ---- | Шланг газовый аргон (5 мм, 15 м | шт. | 1 |  |  |