Приглашение к участию в конкурентном отборе

# Условия проведения конкурентного отбора

## Общие условия проведения конкурентного отбора

### Сведения о заказчике

1.1.1. Заказчик – ОАО «РЖД».

Закупка осуществляется для нужд Административно-хозяйственного центра – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Место нахождения заказчика: г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12.

Почтовый адрес заказчика: 630004, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12.

1.1.2. Контактные данные:

Контактное лицо: Инженер 1 категории Малышев Алексей Николаевич.

Адрес электронной почты: ahc-malishevan@wsr.ru

Номер телефона: +7 (383) 229-52-25

Номер факса: +7 (383) 229-52-25.

### Способ закупки

Конкурентный отбор № 1333/КОТЭ-З-СИБ/18 в электронной форме.

### Предмет конкурентного отбора

На право заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию (зарядке) баллонов систем автоматического газового пожаротушения.

### Участники

Особенности участия в конкурентном отборе не предусмотрены.

### Место и дата проведения конкурентного отбора

Конкурентный отбор проводится в 09:00 московского времени «12» июля 2018 г. на электронной торговой площадке «ЭТС-Фабрикант»  (на странице данного конкурентного отбора на сайте https://www.fabrikant.ru) (далее – электронная торгово-закупочная площадка, ЭТЗП, а также сайт ЭТЗП), в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.

1.6. Разъяснения положений приглашения к участию в конкурентном отборе

Направление участником запросов на разъяснение положений приглашения к участию в конкурентном отборе не предусмотрено при проведении конкурентного отбора. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участником закупки разъяснений положений приглашения к участию в конкурентном отбое не устанавливаются при проведении конкурентного отбора

## Техническое задание

### Сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах участника

Начальная (максимальная) цена договора: 399 563,75 рублей (триста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 75 коп.) без учета НДС, 471 485,23 рублей (четыреста семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять рублей 23 коп.) с учетом НДС и с учетом всех возможных расходов, связанных с выполнением работ, в том числе расходов на материалы, стоимость оборудования, расходов на оплату труда работников, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, накладных расходов, транспортных расходов.

Конкурентный отбор проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора за весь объем закупаемых работ без учета НДС.

По результатам конкурентного отбора стоимость каждого наименования  работ за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, полученному по итогам проведения конкурентного отбора.

### Требования к работам, номенклатура и объем работ

| № п.п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Всего без учета НДС | Всего с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МГП-16-25, Хладон 125 12 кг. | Ед. | 1 | 32 470,13 | 38 314,76 |
|  | МГП-16-25, Хладон 125 12 кг. | Ед. | 1 | 32 470,13 | 38 314,76 |
|  | МГП-16-40, Хладон 125 36 кг. | Ед. | 1 | 36 954,12 | 43 605,86 |
|  | МГП-16-40, Хладон 125 36 кг. | Ед. | 1 | 36 954,12 | 43 605,86 |
|  | МГП-50-80, Хладон 125 72 кг. | Ед. | 1 | 42 573,40 | 50 236,61 |
|  | МГП-50-80, Хладон 125 72 кг. | Ед. | 1 | 42 573,40 | 50 236,61 |
|  | МГП-50-80, Хладон 125 72 кг. | Ед. | 1 | 42 573,41 | 50 236,62 |
|  | МГП-50-80, Хладон 125 72 кг. | Ед. | 1 | 42 573,40 | 50 236,61 |
|  | МГП-50-100, Хладон 125 90 кг. | Ед. | 1 | 45 210,82 | 53 348,77 |
|  | МГП-50-100, Хладон 125 90 кг. | Ед. | 1 | 45 210,82 | 53 348,77 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | 10 | 399 563,75 | 471 485,23 |

В том числе по видам работ (на примере 1 ед. каждого типа огнетушителей):

| № п/п | Виды работ* | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| МГП-16-25, Хладон 125 12 кг. – 2 шт. |
|  | Доставка модулей в транспортировочной таре на объект Исполнителя | шт. | 1 |
|  | Слив ГОТВ: Хладон 125 | кг. | 12 |
|  | Разборка МГП | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование баллона | шт. | 1 |
|  | Техническое обслуживание ЗПУ | шт. | 1 |
|  | Контроль работоспособности и герметичности ЗПУ | шт. | 1 |
|  | Сборка МГП | шт. | 1 |
|  | Проверка на герметичность МГП | шт. | 1 |
|  | Окраска МГП | шт. | 1 |
|  | Заправка ГОТВ: Хладон 125 | кг. | 12 |
|  | Уплотнительные кольца ЗПУ-16 | к-т | 1 |
|  | Обратный клапан ЗПУ (ЗПУ 50/60.009) | шт. | 2 |
|  | Манометр с прокладкой | шт. | 1 |
|  | Предохранительная мембрана ЗПУ-16 | шт. | 1 |
|  | ГОТВ Хладон 125 с учетом 10% потерь от к-ва ранее заправ. ГОТВ | кг. | 5.64 |
|  | Заглушка предохранительная ЗПУ-16 (А-ЗИ 001) | шт. | 1 |
|  | Колпак защитный для МГП-16 (А-КЗ-16000) | шт. | 1 |
|  | Тара для МГП-16-25 (АФ-1) | шт. | 1 |
|  | Доставка модулей в транспортировочной таре на объект Заказчика | шт. | 1 |
| МГП-16-40, Хладон 125 36 кг. – 2 шт. |
|  | Доставка модулей в транспортировочной таре на объект Исполнителя | шт. | 1 |
|  | Слив ГОТВ: Хладон 125 | кг. | 36 |
|  | Разборка МГП | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование баллона | шт. | 1 |
|  | Техническое обслуживание ЗПУ | шт. | 1 |
|  | Контроль работоспособности и герметичности ЗПУ | шт. | 1 |
|  | Сборка МГП | шт. | 1 |
|  | Проверка на герметичность МГП | шт. | 1 |
|  | Окраска МГП | шт. | 1 |
|  | Заправка ГОТВ: Хладон 125 | кг. | 36 |
|  | Уплотнительные кольца ЗПУ-16 | к-т | 1 |
|  | Обратный клапан ЗПУ (ЗПУ 50/60.009) | шт. | 2 |
|  | Манометр с прокладкой | шт. | 1 |
|  | Предохранительная мембрана ЗПУ-16 | шт. | 1 |
|  | ГОТВ Хладон 125 с учетом 10% потерь от к-ва ранее заправ. ГОТВ | кг. | 5.64 |
|  | Дубликат паспорта на МГП | шт. | 1 |
|  | Заглушка предохранительная ЗПУ-16 (А-ЗИ 001) | шт. | 1 |
|  | Тара для МГП-16-40 (АФ-2) | шт. | 1 |
|  | Доставка модулей в транспортировочной таре на объект Заказчика | шт. | 1 |
| МГП-50-80, Хладон 125 72 кг. – 4 шт. |
|  | Доставка модулей в транспортировочной таре на объект Исполнителя | шт. | 1 |
|  | Слив ГОТВ: Хладон 125 | кг. | 72 |
|  | Разборка МГП | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование баллона | шт. | 1 |
|  | Техническое обслуживание ЗПУ | шт. | 1 |
|  | Контроль работоспособности и герметичности ЗПУ | шт. | 1 |
|  | Сборка МГП | шт. | 1 |
|  | Проверка на герметичность МГП | шт. | 1 |
|  | Окраска МГП | шт. | 1 |
|  | Заправка ГОТВ: Хладон 125 | кг. | 72 |
|  | Уплотнительные кольца ЗПУ-50 | к-т | 1 |
|  | Обратный клапан ЗПУ (ЗПУ 50/60.009) | шт. | 2 |
|  | Манометр с прокладкой | шт. | 1 |
|  | Предохранительная мембрана ЗПУ-50 | шт. | 1 |
|  | ГОТВ Хладон 125 с учетом 10% потерь от к-ва ранее заправ. ГОТВ | кг. | 5.64 |
|  | Дубликат паспорта на баллон | шт. | 1 |
|  | Заглушка предохранительная ЗПУ-50 (А-ЗИ 002) | шт. | 1 |
|  | Тара для МГП-50-80 (АФ-2) | шт. | 1 |
|  | Доставка модулей в транспортировочной таре на объект Заказчика | шт. | 1 |
| МГП-50-100, Хладон 125 90 кг.2 шт. |
|  | Доставка модулей в транспортировочной таре на объект Исполнителя | шт. | 1 |
|  | Слив ГОТВ: Хладон 125 | кг. | 90 |
|  | Разборка МГП | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование баллона | шт. | 1 |
|  | Техническое обслуживание ЗПУ | шт. | 1 |
|  | Контроль работоспособности и герметичности ЗПУ | шт. | 1 |
|  | Сборка МГП | шт. | 1 |
|  | Проверка на герметичность МГП | шт. | 1 |
|  | Окраска МГП | шт. | 1 |
|  | Заправка ГОТВ: Хладон 125 | кг. | 90 |
|  | Уплотнительные кольца ЗПУ-50 | к-т | 1 |
|  | Обратный клапан ЗПУ (ЗПУ 50/60.009) | шт. | 2 |
|  | Манометр с прокладкой | шт. | 1 |
|  | Предохранительная мембрана ЗПУ-50 | шт. | 1 |
|  | ГОТВ Хладон 125 с учетом 10% потерь от к-ва ранее заправ. ГОТВ | кг. | 5.64 |
|  | Дубликат паспорта на баллон | шт. | 1 |
|  | Заглушка предохранительная ЗПУ-50 (А-ЗИ 002) | шт. | 1 |
|  | Тара для МГП-50-100 (АФ-2) | шт. | 1 |
|  | Доставка модулей в транспортировочной таре на объект Заказчика | шт. | 1 |

* перечень работ представлен для 1 ед. каждого типа огнетушителей.

Предоставление эквивалентных работ не допускается.

2.2.1. При выполнении работ участник должен руководствоваться следующими нормативными документами:

-	Федерального Закона  РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;

- Нормы пожарной безопасности НПБ 54-2001 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 29 декабря 2001 г. № 85;

- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53281-2009. «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53280.3-2009. «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53283-2009. Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утвержденные приказом N 116 от 25 марта 2014 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.2.2. По окончании Работ нанести на баллоны газового пожаротушения маркировку в виде этикетки, с указанием: товарного знака, информации о Подрядчике, марки и массы заряженного газового огнетушащего вещества (ГОТВ), даты проведения зарядки, даты освидетельствования, даты проведения следующей проверки. Занести в техническую документацию (паспорт) сведения даты проведения зарядки в «Сведения о зарядках модуля».

2.2.3. Выполнение работ производится на территории Подрядчика. Приемка и передача баллонов газового пожаротушения и их технической документации (паспорт) производится по актам приема-передачи. Запасные части и материалы для выполнения работ входят в стоимость Работ по Договору.

2.2.4. На все возвратные материалы, полученные в ходе выполнения Работ, Подрядчик оформляет Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при восстановлении, ликвидации основных средств и прочего имущества подрядными организациями по форме № М-35.

2.2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность баллонов газового пожаротушения, технической документации (паспорта) на баллоны, переданных ему Заказчиком для выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Подрядчика.

2.2.6. По окончании Работ нанести на баллоны газового пожаротушения маркировку в виде этикетки, с указанием: товарного знака, информации о Подрядчике, марки и массы заряженного газового огнетушащего вещества (ГОТВ), даты проведения зарядки, даты освидетельствования, даты проведения следующей проверки. Занести в техническую документацию (паспорт) сведения даты проведения зарядки в «Сведения о зарядках модуля».

2.2.7. Приемка и передача баллонов газового пожаротушения и их технической документации (паспорт) производится по актам приема-передачи.

### Место, условия и сроки выполнения работ

### Место дислокации баллонов: г. Кемерово, пр. Притомский д.1.

### Стоимость работ включает в себя вывоз и доставку баллонов.

Выполнение работ производиться на основании заявок Заказчика, направляемых по электронной почте Подрядчику.

Доставка с места дислокации баллонов до места производства работ и обратно осуществляется силами Подрядчика.

Выполнение работ производиться с момента подачи заявки в течении 20 рабочих дней.

Оплата по договору производится Заказчиком исходя из фактического объема исполнения договора.

Подрядчик предоставляет гарантийный срок на работоспособность МИГ в сборе 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Срок выполнения работ с даты подписания Договора Сторонами и действует до 31 сентября 2018 г.

### Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется после подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) формы № ФПУ-26 (далее – акт сдачи-приемки) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае, если победитель конкурентного отбора  является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора).

- Заключение и исполнение договора

Порядок заключения договора предусмотрен пунктом 6 приглашения к участию в конкурентном отборе.

Изменение объема предусмотренных работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. При этом общая цена договора не должна превышать 500 тыс. рублей с учетом всех расходов, НДС и/или иных видов налогов.

# Порядок проведения конкурентного отбора

## Участник конкурентного отбора

### Участник конкурентного отбора

    - Участником конкурентного отбора признается любое юридическое или физическое лицо (несколько юридических лиц, выступающих на стороне участника, несколько физических лиц, выступающих на стороне участника) и представившее предложение о цене договора (цене лота) в соответствии с порядком, предусмотренным приглашением к участию в конкурентном отборе.

    - Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в конкурентном отборе.

    - Заказчик вправе требовать от победителя конкурентного отбора заключения договора на условиях приглашения к участию в конкурентном отборе и его предложения о цене договора (цене лота).

    - Участники, представляя предложения по цене, выражают свое согласие с условиями проведения конкурентного отбора, условиями договора, являющегося приложением к приглашению, а также выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в приглашении к участию в конкурентном отборе.

    - Конкурентный отбор не предусматривает подачу заявки участника. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу заявки на участие в закупке, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик, а также порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в закупке не устанавливаются при проведении конкурентного отбора.

Рассмотрение предложений участников закупки не осуществляется, место и дата рассмотрения предложений участников закупки не устанавливаются при проведении конкурентного отбора.

### Требования к участникам

Требования к участникам закупки не предъявляются, предоставление участником закупки документов, подтверждающих его соответствие требованиям, не предусмотрено.

## Порядок проведения конкурентного отбора

### Информационное сопровождение

    - Приглашение к участию в конкурентном отборе и иная информация о конкурентном отборе размещается на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), а также на  сайте ЭТЗП (далее – сайты). За получение приглашения к участию в конкурентном отборе плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - Протокол конкурентного отбора размещается на сайтах не позднее следующего рабочего дня после проведения конкурентного отбора.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении конкурентного отбора, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### Изменения приглашения к участию в конкурентном отборе, прекращение конкурентного отбора

    - В любое время до начала проведения конкурентного отбора могут быть внесены дополнения и изменения в приглашение к участию в конкурентном отборе.

    - Дополнения и изменения, внесенные в приглашение к участию в конкурентном отборе, размещаются на сайтах в день принятия соответствующих решений.

    - В случае внесения изменений в приглашение к участию в конкурентном отборе заказчик обязан перенести время начала проведения конкурентного отбора таким образом, чтобы с момента размещения на сайтах внесенных в приглашение к участию в конкурентном отборе изменений до начала проведения конкурентного отбора оставалось не менее 24 часов либо если в приглашение к участию в конкурентном отборе такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, дата проведения конкурентного отбора в отношении конкретного лота должна быть продлена таким образом.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях в приглашение к участию в конкурентном отборе, а также по уведомлению участников об итогах конкурентного отбора и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о внесенных изменениях, дополнениях, итогах конкурентного отбора при условии их надлежащего размещения на сайтах.

    - Конкурентный отбор может быть прекращен в любое время, в том числе после размещения протокола конкурентного отбора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Уведомление об отказе от проведения конкурентного отбора размещается на сайтах не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурентного отбора.

### Проведение конкурентного отбора

    - Конкурентный отбор проводится в электронной форме на ЭТЗП. Порядок и правила регистрации, работы на ЭТЗП размещены на сайте ЭТЗП.

    - Для участия в конкурентном отборе участник должен зарегистрироваться на ЭТЗП.

Перед началом конкурентного отбора лица, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника конкурентного отбора, в которой должны быть указаны:

наименование участника;

ИНН участника;

контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты);

иные сведения, предусмотренные регистрационной формой.

Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении конкурентного отбора.

Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации, указанных в регистрационной форме участника конкурентного отбора. В случае препятствования участником данной проверке его предложение может быть аннулировано.

Для участия в конкурентном отборе не требуется наличие электронной подписи.

    - Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТЗП, по которым ЭТЗП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТЗП.

    - Заказчик не несет ответственности перед лицом, зарегистрированным на ЭТЗП, и лицами, использующими имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТЗП, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанные с использованием имени и пароля лица, зарегистрированного на ЭТЗП, независимо от суммы заключенных с использованием имени и пароля лица, зарегистрированного на ЭТЗП, сделок и совершения ими иных действий, за исключением случаев нарушения заказчиком обязательств, предусмотренных приглашением к участию в конкурентном отборе, законодательством Российской Федерации.

    - Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТЗП, а также время их совершения фиксируются автоматически.

    - Все действия в рамках проведения конкурентного отбора, в том числе подача предложений о цене договора (цене лота), осуществляются через личный кабинет участника электронных процедур на сайте ЭТЗП. Информация о ходе конкурентного отбора, предложениях участников о цене договора (цене лота), в том числе последнем и предпоследнем предложениях, отображается на странице конкурентного отбора на сайте ЭТЗП.

### Порядок проведения конкурентного отбора

    - Конкурентный отбор проводится в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур на ЭТЗП путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, указанной в пункте 2.1 приглашения к участию в конкурентном отборе.

    - Участникам конкурентного отбора автоматически присваиваются регистрационные номера в порядке очередности представления каждым из них первоначального предложения о цене договора (цене лота).

    - Конкурентный отбор начинается в дату и время, указанные в приглашении к участию в конкурентном отборе, с объявления на ЭТЗП начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.

    - Конкурентный отбор длится 2 (два) часа, при этом конкурентный отбор считается завершенным, если в течение 15 минут не представлено ни одного предложения.

    - Участники конкурентного отбора представляют свои предложения о цене договора (цене лота), при этом цена предложений не должна быть равна или превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в приглашении к участию в конкурентном отборе.

Стоимость каждого последующего предложения участника не должна превышать стоимость его предыдущего предложения.

    - В случае если в ходе проведения конкурентного отбора цена договора (цена лота) снижена до нуля, то участники конкурентного отбора вправе представлять предложения о цене договора (цене лота), которую он согласен заплатить за право заключения договора.

    - При представлении участниками предложений о цене договора (цене лота) очередность представления предложений фиксируется автоматически.

    - С момента начала проведения конкурентного отбора до его окончания на электронной странице данного конкурентного отбора указываются все предложения о цене договора (цене лота) и время их поступления.

    - В случае если несколько участников конкурентного отбора представили одинаковые по цене договора (цене лота) предложения, лучшим из таких предложений признается представленное первым.

    - По окончании конкурентного отбора участники не имеют возможности подать предложения о цене договора (цене лота).

    - По итогам конкурентного отбора средствами ЭТЗП фиксируется последнее и предпоследнее предложение по цене договора (цене лота) и наименования участников (с указанием ИНН), сделавших такие предложения, а также формируется протокол, в котором отражаются последнее и предпоследнее предложение по цене договора (цене лота).

    - При проведении конкурентного отбора какие-либо переговоры с участниками не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентном отборе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

    - Победителем конкурентного отбора признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора (цену лота), или, если при проведении конкурентного отбора цена договора (цена лота) снижена до нуля и конкурентный отбор проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора (цену лота).

    - Информация о ходе конкурентного отбора автоматически отображается на странице конкурентного отбора на сайте ЭТЗП.

### Признание конкурентного отбора несостоявшимся

    - Конкурентный отбор (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

1) при проведении конкурентного отбора участниками не представлено ни одного предложения о цене договора (цене лота);

2) при проведении конкурентного отбора представлено только одно предложение о цене договора (цене лота).

    - Если конкурентный отбор (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся вследствие представления предложения о цене договора (цене лота) только от одного участника, с таким участником может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика, по цене, не выше предложенной таким участником при проведении конкурентного отбора. О принятом решении такой участник информируется заказчиком не позднее следующего рабочего дня после проведения конкурентного отбора.

    - Если конкурентный отбор (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый конкурентный отбор (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

## Заключение и исполнение договора

### Заключение договора

    - Положения договора (условия и цена) не могут быть изменены по сравнению с приглашением к участию в конкурентом отборе и предложением о цене победителя конкурентного отбора, за исключением случаев, предусмотренных приглашением к участию в конкурентном отборе. При невыполнении победителем конкурентного отбора требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, сделавшим предпоследнее предложение по цене, с учетом требований данного пункта по цене, предложенной участником, с которым заключается договор.

    - Победитель должен представить заказчику подписанный им договор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения протокола конкурентного отбора на сайтах. Одновременно с договором должны быть представлены сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с приложением подтверждающих документов, а также иные документы, если приглашением к участию в конкурентном отборе предусмотрено их представление на этапе заключения договора.

    - В случае если договор заключается с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене или единственным участником, в случаях предусмотренных приглашением к участию в конкурентном отборе, срок для представления заказчику документов, указанных в пункте 6.1.2 приглашения к участию в конкурентном отборе, начинает исчисляться со дня уведомления такого участника о принятии решения о заключении с ним договора.

    - Если подписанный договор либо сведения и документы, указанные в пункте 6.1.2 приглашения к участию в конкурентном отборе, не представлены в срок, предусмотренный приглашением, победитель, участник конкурентного отбора, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

    - В случае признания победителя конкурентного отбора уклонившимся от заключения договора заказчик вправе заключить договор с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота).

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями приглашения к участию в конкурентном отборе, согласно приложению  к приглашению к участию в конкурентном отборе в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты размещения протокола конкурентного отбора на сайтах. Исключение составляют случаи, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также в случаях, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуется в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях, срок заключения договора начинает исчисляться со дня одобрения заключения договора органом управления заказчика, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

Участник конкурентного отбора, с которым заключается договор, должен при заключении договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.

    - Победитель конкурентного отбора, участник конкурентного отбора, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях приглашения к участию в конкурентном отборе. Договор заключается по цене, предложенной победителем конкурентного отбора (либо по цене, предложенной участником конкурентного отбора с которым заключается договор) при проведении конкурентного отбора без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.

    - Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований приглашения к участию в конкурентном отборе.

    - В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем, участником конкурентного отбора, с которым заключается договор, при наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые участником, не соответствуют требованиям, изложенным в приглашении к участию в конкурентном отборе.

В этом случае  заказчик вправе заключить договор с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота).

### Исполнение, изменение, расторжение договора

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в пункте 3 приглашения к участию в конкурентном отборе, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором. При этом общая цена договора не должна превышать 500 тыс. рублей с учетом всех расходов, НДС и/или иных видов налогов.

    - При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

    - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

    - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Приложение №1

к Приглашению к участию в конкурентном отборе

ПРОЕКТ

Договор

Проект договора прилагается к настоящему приглашению к участию в конкурентном отборе в отдельном файле.